МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и науки РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное агентство по образованию

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Варианты заданий и методические указания

по выполнению курсовой работы

Для специальностей: 151001 – Технология машиностроения;

260601 – Машины и аппараты пищевых производств

НАЛЬЧИК 2007

# УДК 539.3.8 (075)

# ББК 30.121 я 73

Рецензент:

кандидат технических наук, доцент кафедры

Кабардино-Балкарской

государственной сельскохозяйственной академии

А.Б. Абазов

Составители: Культербаев Х.П., Барагунова Л.А.

Сопротивление материалов. Варианты заданий и методические указания по выполнению курсовой работы. – Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2007. – 23 с.

Настоящее издание содержит варианты заданий, краткие методические указания и пример выполнения курсовой работы по сопротивлению материалов.

Предназначено для механических специальностей инженерно-технического факультета КБГУ.

Рекомендовано РИС университета

# УДК 539.3.8 (075)

# ББК 30.121 я 73

( Кабардино-Балкарский

государственный университет, 2007

###### Общие методические указания

###### по выполнению курсовой работы

Курсовая работа по сопротивлению материалов выполняется во 2-м семестре 2 курса механических специальностей инженерно-технического факультета КБГУ: Технология машиностроения (ТМ); Машины и аппараты пищевых производств (МАПП). Работа состоит из 2-х частей:

Часть 1. Растяжение – сжатие упруго-пластических стержневых систем.

Часть 2. Напряжённое состояние в точке и прочность.

Следующие методические указания являются общими для всех работ:

1. Исходные данные к работе выбираются студентом самостоятельно согласно индивидуальному шифру, состоящему из двух чисел. По первому числу берутся номера схем, чертежей и т. д., по второму – соответствующие количественные данные и единицы их измерений.

2. Прежде чем приступить к работе, следует обстоятельно изучить или повторить соответствующий теоретический материал.

3. Расчётная и графическая части работы должны быть оформлены на стандартных листах писчей бумаги 210 х 297 мм, сброшюрованных в альбом с обложкой из плотной бумаги. Первая (титульная) страница должна быть оформлена по указанному ниже образцу (стр. 11).

4. В начале каждой части работы должны быть приведены её номер, текст условия, расчётная схема и таблица исходных данных. Далее следуют текст решения и ответы на поставленные вопросы. Все расчётные выкладки должны представлять собой стройную логическую последовательность и сопровождаться лаконичным пояснительным текстом. Каждый пункт решения должен при необходимости содержать вспомогательные чертежи или эскизы, расчетную формулу в общем виде, числовое повторение (подстановку) этой формулы и ответ. В промежуточных и окончательных ответах необходимо проставлять единицы измерения получаемых величин. Окончательные результаты рекомендуется подчеркивать.

5. Все чертежи необходимо выполнять карандашом невысокой твердости (ТМ, М), а записи – вести ручкой или карандашом, соблюдая чертежные шрифты (ГОСТ 2.304-68). Схемы, чертежи, эпюры должны быть выполнены с соблюдением масштабных соотношений, с применением чертежных инструментов.

6. Во всех расчётах на прочность, жесткость и устойчивость допускается, как правило, отклонение от нормативных данных (нормативный коэффициент запаса прочности, допускаемое напряжение и т. д.) в пределах 3 %. Поэтому не следует проводить вычисления с излишне большим числом значащих цифр. Сохранение в записи числа (результатах вычислений) 4-х значащих цифр обеспечивает необходимую точность.

7. Каждая работа принимается с защитой и выставлением оценки. При этом учитываются как теоретические знания студента по теме, так и его умения и навыки их приложения к решению конкретных практических задач. При неудовлетворительной защите работа не засчитывается, студенту предлагается повторная защита или выдаётся другое задание для выполнения работы вновь.

Задача 1

Исследование упруго-пластической статически неопределимой

стержневой системы (учебно-исследовательская работа)

1. Содержание задачи

Шарнирно-стержневая система состоит из тяг, материал которых является идеально упруго-пластическим, и абсолютно жёсткого бруса.

Используя ЭВМ, требуется исследовать поведение системы в зависимости от значения угла ( ( M = {( : ( ( [0о, 80о]} и величины силы F > 0. С этой целью необходимо:

I. Получить теоретические формулы для:

1. Силы F = Fт, при достижении которой в одной из тяг начинаются пластические деформации, и соответствующих ей значений продольных сил в тягах N1Т, N 2Т и перемещений (BТ.

2. Предельной нагрузки F = Fпр и перемещения (Bпр=(B (Fпр– 0).

3. Продольных сил N11, N21 и перемещения (B1 от силы F1= 0,5(Fт + Fпр).

4. Продольных сил N12, N22 и перемещения (B2, возникающих в упругой системе от силы разгрузки F2 =- F1.

5. Остаточных продольных сил N1о, N2о и перемещения (Bо, возникающих в системе при нагружении силой F1 и последующей разгрузке.

II. Составить и отладить компьютерную программу в табличном редакторе Excel, вычисляющую все величины, указанные в п.1, при изменении угла ( с шагом 10(. Результаты счёта выдать на печать в виде таблицы, содержащей (,  Fт,  N1T,  N2Т,  (BТ,  Fпр,  (Bпр, F1,  N11,  N21,  (B1,  N12,  N22,  (B2,  N1о,  N2о,  (Bо.

III. Построить графики функций:

1. Fт ((),  Fпр ((),  N1о ((),  N2о ((),  (Bо ((); ( ( M;

2. N1(F),  N2(F),  (B(F); (=(0, сила F возрастает от 0 до F = Fпр+ 0 и убывает от F1 до 0.

IV. Указать значение угла ( = (*, при котором система является оптимальной по грузоподъёмности, т.е. Fпр ((*) = Fпр (().

V. Изобразить на рисунке деформированное состояние системы.

Примечание: Если в расчётной схеме задачи абсолютно жёсткий брус отсутствует, то подчёркнутое во второй строке условия задачи пропускается, в противном случае не подчеркивается.

2. Варианты заданий

| Второе число шифра | l м | A мм2 | (T МПа | E ГПа | (0 град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 100 | 250 | 200 | 20 |
| 2 | 0,9 | 110 | 330 | 200 | 50 |
| 3 | 1,0 | 200 | 55 | 110 | 50 |
| 4 | 1,1 | 240 | 50 | 70 | 70 |

Задача 2

Напряжённое состояние в точке и прочность

1. Содержание задачи

В некоторой точке упругого тела заданы: компоненты напряжённого состояния (х , (у , (z , (xy , (yz , (zx ; пределы текучести материала на растяжение и сжатие (тр , (тс ; направляющие косинусы l, m, n перпендикуляра к площадке, наклонённой к координатным осям; требуемый (нормативный) коэффициент запаса прочности [n]. Требуется:

1) Написать тензор напряжённого состояния;

2) Изобразить напряжённое состояние в виде кубика с указанием координатных осей и напряжений, приложенных к его граням;

3) Вычислить полное, нормальное и касательное напряжения в наклонной площадке, заданной направляющими косинусами l, m, n;

4) Вычислить инварианты напряжённого состояния J1, J2, J3 и записать характеристическое (кубическое) уравнение;

5) Используя специальную типовую программу ЭВМ, определить главные напряжения (1, (2, (3 и направляющие косинусы для каждой главной площадки lk , mk , nk ( k = 1, 2, 3);

6) Выбрать подходящую для заданного материала гипотезу пластичности и найти эквивалентное напряжение;

7) Вычислить коэффициент запаса прочности и проверить прочность.

2. Указания по работе на ЭВМ

Пункт 2 и его содержание при оформлении работы не пишутся!

1) Работа на ЭВМ осуществляется в диалоговом режиме с программой, записанной на компьютере в системе MATLAB. Она требует ввода исходных данных и результатов ручных вычислений. Поэтому сначала необходимо выполнить пункты 3, 4 задания и по запросу ЭВМ ввести соответствующие результаты.

2) При неправильном значении какого-либо результата ЭВМ прекращает последующие проверки, выводит сообщение на экран дисплея, требует исправления ошибки и повторного ввода чисел.

3) При успешном завершении диалога ЭВМ выдает на экран дисплея главные напряжения и направляющие косинусы главных площадок. Их необходимо распечатать на принтере и вклеить в работу или переписать вручную.

4) Пункт 6 задания выполняется по итогам вычислений на ЭВМ.

3. Варианты заданий

| Первое число шифра | (х МПа | (у МПа | (z МПа | (xy МПа | (yz МПа | (zx МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130 | 110 | 150 | 10 | 20 | 20 |
| 2 | 60 | 100 | 80 | -20 | 40 | -20 |
| 3 | 120 | 80 | 140 | 20 | 20 | 10 |
| 4 | 50 | 90 | 70 | -10 | 30 | -20 |
| 5 | 30 | -10 | 60 | 30 | 20 | 10 |
| 6 | 70 | 110 | 80 | -10 | 30 | -30 |
| 7 | 40 | 20 | 70 | 20 | 20 | 30 |
| 8 | 20 | 60 | 10 | 10 | 20 | -40 |
| 9 | 100 | 90 | 130 | 10 | 20 | 20 |
| 10 | -20 | 10 | -30 | 10 | 20 | -50 |
| 11 | -70 | -80 | -20 | 20 | 30 | 40 |
| 12 | 30 | 70 | 20 | 10 | 20 | -40 |
| 13 | 90 | 70 | 120 | 20 | 20 | 30 |
| 14 | 80 | 110 | 80 | -10 | 20 | -20 |
| 15 | 70 | 60 | 100 | 10 | 20 | 20 |
| 16 | 60 | 90 | 60 | -10 | 20 | -20 |
| 17 | -10 | -30 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 18 | 40 | 80 | 50 | -10 | 30 | -20 |
| 19 | 40 | 10 | 70 | 30 | 20 | 10 |
| 20 | -30 | 10 | -20 | -10 | 40 | -30 |
| 21 | 20 | -20 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| 22 | -30 | 10 | -10 | -20 | 50 | -20 |
| 23 | -10 | -50 | 10 | 30 | 20 | 10 |
| 24 | -10 | 10 | -30 | 10 | 20 | -40 |
| 25 | -40 | -70 | -10 | 30 | 30 | 20 |
| 26 | -70 | -20 | -60 | -10 | 40 | -30 |
| 27 | 60 | 30 | 90 | 30 | 30 | 20 |
| 28 | 70 | 90 | 50 | 10 | 20 | -30 |
| 29 | 90 | 50 | 110 | 30 | 20 | 10 |
| 30 | 30 | 70 | 20 | 10 | 20 | -40 |

| Второе число шифра | (тр МПа | (тс МПа | l | m | n | [n] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 | 240 | -0,4 | 0,7 | 0,5916 | 2,4 |
| 2 | 250 | 430 | 0,5 | -0,6 | 0,6245 | 2,0 |
| 3 | 300 | 300 | 0,6 | 0,5 | -0,6245 | 2,5 |
| 4 | 150 | 310 | 0,7 | 0,4 | -0,5916 | 1,5 |

▼

Пример и методические указания по выполнению курсовой работы

Ниже приводится пример выполнения курсовой работы. В соответствии с п. 4 (стр. 4) «Общих методических указаний к курсовой работе» расчётные выкладки сопровождаются лаконичными пояснениями. Они обязательно включаются в текст работы. Кроме них в нижеследующем тексте приводятся методические указания, пояснения и комментарии по выполнению работы в виде фрагментов, отмеченных знаками: ▼– начало, ▲– конец. При оформлении их не следует включать в текст курсовой работы.

▲

Образец курсовой работы

Кабардино-балкарский государственный

университет им. Х.М. Бербекова

Инженерно-технический факультет

Кафедра прикладной математики

Курсовая работа

По сопротивлению материалов

Задача  1: Исследование упруго-пластической статически

неопределимой стержневой системы

(учебно-исследовательская работа)

Задача  2: Напряжённое состояние в точке и прочность

Исполнитель:  Иванов И.М.

Специальность – ТМ, курс – 2, группа – 1,

Форма обучения – очная,

Индивидуальный шифр: 31-5

Руководитель: Петров А.С.

Нальчик – 2007

Задача 1

Исследование упруго-пластической  статически неопределимой

стержневой системы (учебно-исследовательская работа)

1. Содержание задачи

Шарнирно-стержневая система состоит из тяг, материал которых является идеально упруго-пластическим, и абсолютно жесткого бруса.

▼

Если расчётная схема не содержит бруса, в предыдущем предложении слова «и абсолютно жесткого бруса» не пишутся.

▲

Используя ЭВМ, требуется исследовать поведение системы в зависимости от значения угла ((M = {(: (([0о, 80о]} и величины силы F > 0. С этой целью необходимо:

I. Получить теоретические формулы для:

1. Силы F = Fт, при достижении которой в одной из тяг начинаются пластические деформации, и соответствующих ей значений продольных сил в тягах N1Т, N 2Т и перемещений (BТ;

2. Предельной нагрузки F = Fпр и перемещения (Bпр=(B (Fпр– 0).

3. Продольных сил N11, N21 и перемещения (B1 от силы F1= 0,5(Fт + Fпр).

4. Продольных сил N12, N22 и перемещения (B2, возникающих в упругой системе от силы разгрузки F2 =- F1.

5. Остаточных продольных сил N1о, N2о и перемещения (Bо, возникающих в системе при нагружении силой F1 и последующей разгрузке.

II. Составить и отладить компьютерную программу в табличном редакторе Excel, вычисляющую все величины, указанные в п. I, при изменении угла ( с шагом 10(. Результаты счёта выдать на печать в виде таблицы, содержащей (, Fт, N1T,  N2Т,  (BТ,  Fпр,  (Bпр,  F1,  N11,  N21,  (B1,  N12,  N22,  (B2,  N1о,  N2о,  (Bо.

III. Построить графики функций:

1. Fт ((), Fпр ((), N1о ((), N2о ((), (Bо ((); ( ( M;

2. N1(F), N2(F), (B(F); (=(0, сила F возрастает от 0 до F = Fпр+ 0 и убывает от F1 до 0.

IV. Указать значение угла ( = (*, при котором система является оптимальной по грузоподъёмности, т.е. Fпр ((*) =Fпр (().

V. Изобразить на рисунке деформированное состояние системы.

2. Таблица исходных данных

| Второе число шифра | l м | A мм2 | (T МПа | E ГПа | (0 град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 240 | 250 | 200 | 20 |

3. Расчётная схема                                                4. Решение

▼

Далее проводятся вычисления с соблюдением рекомендаций, приведенных в разделе «Общие методические указания по выполнению курсовой работы» в последовательности, совпадающей с условием задания.

▲

На расчётной схеме обозначим номера стальных тяг 1, 2, опорные реакции R1, R2, R3, R4, точки С, G.

Значение силы FТ найдётся из условия

|(i| = (T,

где (i – нормальные напряжения в поперечных сечениях тяг, получаемые из «упругой» задачи. Для их определения сначала найдём опорные реакции R1, R2, затем продольные силы N1, N2.

В данной плоской упругой системе возникают 4 опорные реакции, в то время как для их определения имеются лишь 3 уравнения равновесия. Поэтому она является один раз статически неопределимой. Степень статической неопределимости определяется как разница 4 – 3 = 1.

Нет необходимости находить опорные реакции R3 и R4, так как они в дальнейших расчётах не применяются. Поэтому определим лишь R1 и R2. Составим уравнение равновесия. Но из всевозможных уравнений равновесия выберем равенство нулю суммы моментов относительно точки G, так как оно содержит именно те неизвестные опорные реакции R1, R2, которые необходимы в расчётах. Другие уравнения равновесия не составляем, так как они содержат R3, R4. Итак, имеем

( МG = 0,    R1a+ R2cos( 2a – F 2a = 0.

Сократим на а и получим

R1+ 2R2cos( = 2F.                                               (1)

К уравнению (1) необходимо добавить второе уравнение, содержащее те же неизвестные R1, R2. Для его составления покажем на рисунке деформированное состояние конструкции (пунктирные линии). Обозначим точки C, C΄, D. Ввиду малости деформаций перемещения BB΄, CC΄ – считаются вертикальными, C΄D(CD,  BB΄= (l1,  CD = (l2. Из подобия треугольников GBB΄ и GCC΄ следует

(   2BB' = CC',  т.е. 2(l1 = (l2 /cos(                 (2)

По закону Гука

(l1 =,    (l2 = .

Подставим в (2) и запишем

=  или R2 = 2R1cos(.                           (3)

(1) и (3) образуют систему линейных алгебраических уравнений относительно R1 и R2. Решая, получим

R1 = ,   R2 = .

Обозначим

c1 = cos (,   c2 = 2/(1+4cos2(),   l1 = l/ EA.

Найдём продольные силы

N1 = R1 = Fc2,   N2 = - R2 = - 2Fc1c2                                 (4)

и перемещение точки B

(B = (l1 =  = N1l1 .                                                                        (5)

Теперь можно найти формулы для нормальных напряжений в поперечных сечениях тяг

(1 = N1/A = Fc2/A = (0c2,    (2 = N2/A = -2Fc1c2/A = -2(0c1c2,           (6)

где (0 = F/A.

При малых значениях угла ( (например, 0) | (2 | > (1, поэтому пластические деформации при возрастании силы F возникнут раньше во втором стержне. При больших значениях угла ( (1 > | (2 |, поэтому пластические деформации раньше начнутся в первом стержне. Некоторое значение ( = (1 , при котором (1 = | (2 |, разделяет эти два случая. Найдём его, приравнивая напряжения (6) без учёта знака минус

(0 с2 = 2(0с1с2, 1 = 2c1, c1 = 0,5 ( ( = (1 =60 o.

Таким образом, множество конструкций М будет иметь два подмножества, т.е. М = М1  М2. Конкретно

M1 = ( ( ( ( 0o, 60o ( (, | (2 | ( (1 ,

M2 = ( ( ( ( 60o, 80o ( (, (1 ( |(2 | .

В зависимости от того, какому подмножеству принадлежит (, формулы для определения FТ будут разными.

( ( M1:

| (2 | = (T (  = (T.

Отсюда

F = FТ = (TA/2c1c2 .

Обозначим S = (TA и получим

FT = S/2c1c2.                                                                                     (7)

( ( M2 :

(1 = (T (  = (T.

Отсюда

F = FТ = S / c2.                                                   (8)

После того, как будет найдена сила FT по одной из формул (7), (8), можно вычислить соответствующие продольные силы в тягах и перемещение точки B по формулам (4), (5)

N1T = N1 (FT ) = FT c2,   N2T = N2 (FT ) = -2FT c1 c2,   (BT = N1T l1.

(1 = (T,     (2 = - (T .

При достижении силой F предельного значения, т.е. при F = Fпр, в обеих тягах напряжения будут равны пределу текучести (T

И тогда продольные силы имеют значения

N1 = S,    N2 = - S .

Здесь и далее на рисунках стержни, в которых уже наступила текучесть, заштрихованы. Найдём предельную нагрузку Fпр. Составим уравнение равновесия

( МG = 0, N1 а - N2 c1 2а – Fпр2а = 0,   т.е.   S + 2Sc1 = 2Fпр.

Отсюда

Fпр = S (1+2с1) / 2.                                                                 (9)

Перемещение (Bпр = (B(Fпр – 0) вычисляется при F = Fпр – 0. Это означает, что один из стержней уже «течёт», а другой продолжает оставаться в упругой стадии деформирования, хотя находится на «пределе», т.е. накануне текучести. К этому стержню ещё можно применять закон Гука. Из описанного следует, что формулы для подмножеств М1 и М2 будут разными.

( ( М1: Стержень 1 является упругим, в стержне 2 наступили пластические деформации. Следовательно,

(Bпр = N1 l1 = Sl1.

( ( М2: Стержень 2 является упругим, а стержень 1 находится в состоянии пластического деформирования. Поэтому перемещение точки B вычисляется с помощью деформации стержня 2:

(Bпр = CC΄ / 2 = (l2 /2с1 = N2 l1 / 2с1 = S l1 / 2с1 .

Возьмём теперь значение силы промежуточное между FT и Fпр

F1 = 0,5(FT + Fпр).

Ему соответствует такое деформированное состояние тяг, когда одна из них уже «течёт», а другая работает упруго. Какими из них конкретно являются стержни 1 и 2, зависит от рассматриваемого подмножества конструкций.

( ( М1 : |(2 | ( (1. Тяга 2 «течёт», тяга 1 остается упругой.

(2 = -(T ( N21 = -(TA = -S.

Найдём N11 из уравнения равновесия

(МG = 0, N11а - N21c1 2а – F12а = 0.    (10)

Отсюда

N11 = 2 N21 c1 + 2F1 = 2 (N21 c1 + F1).

Cиле F1 соответствует перемещение точки B

(B1 = (l1 = N11 l1.

( ( М2:   (1 ( |(2 |. Тяга 1 «течёт», тяга 2 остается упругой.

(1 = (T ( N11 = (TA = S. Найдём N21 из уравнения равновесия (10)

N21 = (N11 - 2F1) / 2 c1,

δB1 = CC΄ / 2 = (l2 / 2с1 = | N21| l1 / 2с1 .

Разгрузка (уменьшение силы F1 до значения 0) эквивалентна приложению силы F2 = - F1 в обратном направлении. Поэтому в стержнях при разгрузке возникают новые напряжения обратного знака: в 1 – сжимающие, в 2 – растягивающие. Точка B при этом перемещается вверх. Продольные силы и перемещение будут определяться как при деформировании в упругой стадии по формулам (4) и (5)

N12 = F2 c2 ,   N22 = -2F2 c1 c2 ,   (B2 = N12 l1.

Остаточная продольная сила в тяге 1 получается путём суммирования продольных сил от нагрузок F1 и F2, т.е.

N1о = N1(F1 ) + N1(F2 ) = N11 + N12.

Аналогично

N2о = N21 + N22,         (Bо = (B1 + (B2.

По полученным формулам редактор Excel дал результаты счёта, представленные в таблице.

Идентификаторы переменных в программе приняты близкими к обозначениям в тексте решения задачи (насколько позволяет интерпретатор системы Excel), поэтому пояснения к таблице не приводятся. Во избежание возникновения в результатах вычислений слишком больших или слишком маленьких чисел, при присвоении численных значений идентификаторам программы для исходных значений применены единицы измерения: l – мм, 
A – мм2, (T – кН/мм2, E – кН/мм2. Как следствие, вычисленные компьютером силы измеряются в кН, а перемещения – в мм.

5. Результаты счёта в табличном редакторе Excel

6. Графики функций

По результатам счёта на ЭВМ строим графики функций.

Следует обратить внимание на то, что первые четыре графика построены с использованием всей таблицы результатов вычислений, а последние два – по данным, полученным лишь при значении угла α = α0 = 20°.

7. Оптимальная система

По таблице и графику Fпр(() очевидно, что

Fпр (0) = Fпр (() ( (* = 0o .

Это означает, что при нулевом значении угла наклона второй тяги, т.е. её вертикальном расположении, конструкция является оптимальной по грузоподъёмности.

Задача 2

Напряжённое состояние в точке и прочность

1. Содержание задачи

В некоторой точке упругого тела заданы: компоненты напряжённого состояния (х , (у , (z , (xy , (yz , (zx ; пределы текучести материала на растяжение и сжатие (тр , (тс ; направляющие косинусы l, m, n перпендикуляра к площадке, наклоненной к координатным осям; требуемый (нормативный) коэффициент запаса прочности [n]. Требуется:

1) Написать тензор напряжённого состояния;

2) Изобразить напряжённое состояние в виде кубика с указанием координатных осей и напряжений, приложенных к его граням;

3) Вычислить полное, нормальное и касательное напряжения в наклонной площадке, заданной направляющими косинусами l, m, n;

4) Вычислить инварианты напряжённого состояния J1, J2, J3 и записать характеристическое (кубическое) уравнение;

5) Используя специальную типовую программу ЭВМ, определить главные напряжения (1, (2, (3 и направляющие косинусы для каждой главной площадки lk , mk , nk ( k = 1, 2, 3);

6) Выбрать подходящую для заданного материала гипотезу пластичности и найти эквивалентное напряжение;

7) Вычислить коэффициент запаса прочности и проверить прочность.

2. Таблица исходных данных

| Первое число шифра | (х МПа | (у МПа | (z МПа | (xy МПа | (yz МПа | (zx МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 40 | -10 | 50 | -25 | 15 | 20 |

| Второе число шифра | (тр МПа | (тс МПа | l | m | n | [n] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 160 | 320 | 0,6 | -0,5 | 0,6245 | 1,6 |

3. Решение

1) Тензор напряжений

Тσ= МПа.

2) Напряжённое состояние в точке

▼

Показывается элементарный параллелепипед (кубик) в системе координатных осей x, y, z. При изображении напряжений с помощью стрелок учитываются их знаки, данные в тензоре напряжений. Визуально невидимые напряжения на гранях не показываются, чтобы не загромождать рисунок. На рисунке относительные толщины линий должны быть следующими: оси – тонкие линии, ребра параллелепипеда – толще, стрелки напряжений – толстые.

▲

3) Напряжения в наклонной площадке:

Компоненты полного напряжения

X = (хl + (yxm + (zxn = 40·0,6 - 25· (-0,5) + 20·0,6245 = 48,99 МПа

Y = (xy l + (y m + (zyn = -25·0,6 - 10· (-0,5) + 15·0,6245 = -0,632 МПа

Z = (xzl + (yzm + (zn = 20·0,6 + 15· (-0,5) + 50·0,6245 = 35,72 МПа

Полное напряжение

Нормальное напряжение

(( = Xl + Ym + Zn = 48,99·0,6 - 0,632· (-0,5) + 35,72·0,6245 = 52,02 МПа.

Касательное напряжение

4) Инварианты напряжённого состояния:

J1 = (х + (у + (z = 40 – 10 + 50 = 80 МПа,

| J2 = | (х (yx (xy (y | + | (y (zy (yz (z | + | (х (zx (xz (z | = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = | 40 -25 -25 -10 | + | -10 15 15 50 | + | 40 20 20 50 | = - 150 МПа2, |
| J3 = | (х (yx (zx (xy (y (zy (xz (yz (z | = | 40 -25 20 -25 -10 15 20 15 50 | = | - 71250 МПа3. |

Характеристическое уравнение в общем виде

(3 - J1(2 + J2( - J3 = 0.

С учётом найденных численных значений инвариантов

(3 - 80(2 - 150( + 71250 = 0.

5) Главные напряжения и направляющие косинусы главных площадок.

Результаты решения характеристического уравнения, выданные ЭВМ, заносятся в таблицу

| Номера главных площадок k | (k МПа | lk | mk | nk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65,84 | 0,6487 | -0,0638 | 0,7584 |
| 2 | 40,73 | -0,6414 | 0,4905 | 0,5899 |
| 3 | -26,57 | -0,4097 | -0,8691 | 0,2773 |

6) Эквивалентное напряжение.

Материал, применяемый в данном случае, является пластичным, но имеет разные пределы текучести при растяжении и сжатии. Поэтому подходящей является гипотеза пластичности Мора. Вычисляем эквивалентное напряжение по этой гипотезе:

(экв = (1 - k(3.

Здесь отношение пределов текучести k = (тр / (тс = 160 / 320 = 0,5. Тогда

(экв = 65,84 – 0,5(-26,57) = 79,12 МПа.

▼

Для материалов с одинаковыми пределами текучести эквивалентное напряжение вычисляется или по гипотезе наибольших касательных напряжений

(экв = (1 - (3

или по гипотезе энергии формоизменения

▲

7) Коэффициент запаса прочности равен

n = (тр / (экв =160/79,12 = 2,02.

Сравнивая с нормативным коэффициентом запаса [n], имеем

n > [ n ].

Отсюда следует, что прочность в данной точке тела обеспечена.

▼

Если соотношение коэффициентов запаса окажется обратным, то вывод будет противоположным – «прочность в данной точке тела не обеспечена».

▲

ЛИТЕРАТУРА

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М: Наука, 1986. – 512 с.

- Культербаев Х.П. Сопротивление материалов. Задачи для домашних заданий, примеры решений. – Нальчик, 2003. – 163 с.

- Атаев П.Л., Батыров У.Д., Бозиев О.Х., Нартыжев Р.М., Тлибеков А.Х., Эльбаева Р.И., Яхутлов М.М. Курсовые и дипломные проекты: Методические указания к оформлению. – Нальчик: Каб.-Балк. ун.-т, 2002. – 57 с.

▼

Список использованной литературы может быть пополнен другими учебниками, пособиями и т.д.

▲

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Культербаев Хусен Пшимурзович

Барагунова Люся Адальбиевна

# СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Варианты заданий и методические указания

по выполнению курсовой работы

Для специальностей: 151001 – Технология машиностроения;

260601 – Машины и аппараты пищевых производств

Редактор Л.П. Кербиева

Компьютерная верстка М.А. Арамисовой

Корректор В.В. Вакулина

В печать 30.08.2007. Формат 60х84 1/16.

Печать трафаретная. Бумага офсетная. 1.39 усл.п.л. 1.5 уч.-изд.л.

Тираж 100 экз. Заказ №          .

Кабардино-Балкарский государственный университет.

360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Полиграфическое подразделение КБГУ

360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.