МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Х.П. Культербаев, О.В. Исламова, Т.Ю. Чеченов

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ

СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ

Лабораторный практикум

Нальчик 2006

УДК 621.01

ББК 30.12

К-90

Рецензент:

### кандидат технических наук, доцент кафедры Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии

Абазов А.Б.

Составители: Культербаев Х.П., Исламова О.В., Чеченов Т.Ю.

###### Математические модели колебательных систем и процессов. Лабораторный практикум. – Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2006. ( 15 с.

Настоящее издание содержит лабораторные работы по компьютерному моделированию колебательных систем и процессов. Предназначено  для студентов очной и заочной форм обучения направлений подготовки дипломированных специалистов:

653500 – Строительство,

657800 – Конструкторско-технологическое обеспечение

машиностроительных  производств,

655800 – Пищевая инженерия

УДК 621.01

ББК 30.12

К-90

( Кабардино-Балкарский государственный

университет им. Х.М. Бербекова, 2006

# Введение

Учебное пособие написано для использования на лабораторных занятиях по курсу теории колебаний на инженерных специальностях Кабардино-Балкарского госуниверситета.

Сложные динамические режимы нагружения, которым подвергаются современная техника и строительные сооружения, поддерживают постоянный интерес практики к теории колебаний. Поэтому она включена в образовательные программы почти на всех специальностях механического и строительного направлений подготовки инженеров.

Практическая часть подготовки студентов осуществляется в значительной степени в ходе проведения лабораторных работ по курсу. Однако проведение натурных экспериментов в ходе занятий связано со значительными трудностями и требует использования сложной техники, зачастую не выпускающейся промышленностью. Между тем имеется возможность математического моделирования значительного количества колебательных процессов и систем с помощью компьютерной техники и современных программных сред высокого уровня, позволяющих получать не только численные результаты, но и визуальные изображения, что немаловажно для изучения теории колебаний.

В пособие включены лабораторные работы по наиболее важным разделам дисциплины: кинематика колебательных процессов, колебания дискретных систем с одной- двумя степенями свободы, колебания континуальных систем в виде струн и стержней. В начале каждой работы приведены математическая постановка задачи, затем основные теоретические формулы, которые используются в компьютерных программах. Даются численные значения входных параметров системы и перечень выходных результатов по лабораторной работе.

Каждый студент составляет компьютерную программу либо во время аудиторных занятий, либо самостоятельно в ходе самостоятельной подготовки к лабораторным занятиям. Во время занятий студент производит отладку программы, получает результаты её работы в численной и графической формах.

По каждой работе студент составляет отчёт, который включает:

1) теоретическую часть по теме лабораторной работы (постановка задачи, основные формулы для вычислений);

2) исходные численные значения параметров;

3) перечень требуемых результатов в виде чисел и графиков;

4) компьютерную программу;

5) результаты работы программы;

6) комментарии к полученным результатам, анализ, выводы и заключения по изучаемой теме.

Отчёты оформляются в специальных тетрадях. Записи делаются аккуратно в логической последовательности, на языке данной дисциплины.

Каждая работа принимается с защитой и выставлением оценки. При этом учитываются как теоретические знания студентов по теме, так и его умения и навыки решения конкретных задач с использованием вычислительной техники.

Необходимая теоретическая часть работ подробно приведена в учебном пособии Культербаев Х.П. Основы теории колебаний. Основы теории, задачи для домашних заданий, примеры решений.– Нальчик. Издательство КБГУ им Х.М. Бербекова, 200 . –130с.

# Лабораторная работа №1

Кинематика гармонических колебаний

Гармонические (синусоидальные) колебания, изменяются по закону

u(t) = A sin,                                               (1)

где А – амплитуда, ω  угловая частота,  – фаза колебаний,  – начальная фаза. Период таких колебаний  Т = 2. Дифференцирование (1) даёт скорость и ускорение движения

v(t) =  =  A cos,       w(t) =  = - sin.

Дано:

A = 4 cм,  ω = 3 c-1,   = π /6 рад, tk=5 c.

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для вычисления периода и частоты колебаний, амплитуд скорости и ускорений и вывести на экран их значения;

2) вывести на экран монитора графики  u(t), v(t), w(t), t[0, tk].

# Лабораторная работа №2

Полигармонические колебания

Сумма двух гармонических колебаний с одинаковыми частотами ω будет гармоническим колебанием с той же частотой

u1(t) = Аcos ωt,        u2(t) = А2 cos(ωt + ψ),        u(t) =  u1(t) + u2(t) = А cos.

A=,         tg.

Слагаемые могут быть и с неодинаковыми частотами и начальными фазами

u(t) = Acos (+Acos (.                                  (1)

Тогда сумма (1) будет периодической функцией с периодом  Т = 2, лишь в том случае, если  m,  = n,    где  m  и  n – целые числа,  причём m/n – несократимая дробь, рациональное число. Вообще же, если два и более гармонических колебания имеют частоты с соотношениями в виде рациональных дробей, то их суммы являются периодическими, но негармоническими колебаниями. Такие колебания называются полигармоническими. Они будут гармоническими лишь в том случае, когда частоты всех слагаемых будут одинаковыми.

Дано:

A1 = 3 cм,  A2 = 3 см,  ω1 = 4 с-1,    ψ1 = π/6 рад,    ψ2 = 2π/3 рад.   tk = 5 c.

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для вычисления значений функций u1(t), u2(t), u(t) на сегменте [0, tk] при двух значениях 
ω2 ={4, 2}с-1;

2) вывести на экран два графика u(t), соответствующие двум значениям ω2, t[0, tk].

Лабораторная  работа  №3

Свободные колебания системы с одной степенью свободы

при отсутствии трения

Свободные колебания системы с одной степенью свободы описываются дифференциальным уравнением

m+  cx = 0        m >0,         c > 0.

Здесь m – масса колеблющейся массы, с – коэффициент жёсткости пружины.

Уравнение можно привести к стандартному виду

+   = 0,                ω0=,                                       (1)

где ω0 –угловая частота свободных колебаний,

K уравнению (1) добавляются начальные условия

.                                            (2)

Здесь  – начальное смещение,  – начальная скорость. Решение задачи (1), (2) имеет вид

(3)

где  С1  и  С2 – произвольные постоянные интегрирования

.

Равенство (3) можно переписать в виде гармоники

,

где А – амплитуда колебаний, вычисляемая по формуле

,

– начальная фаза колебаний, причём

.

При этом период колебаний

частота

Дано:

m=3 кг,      c=100 Н/м,     х0=1 см,     v0 =10 см/с,       tk=5 с.

Требуется :

1) составить программу в системе MatLab для вычисления значений ,A, , T0, f с последующей выдачей на экран;

2) вывести на экран график функции x(t) на отрезке [0, tk].

Лабораторная работа №4

Вынужденные  гармонические колебания системы с одной

степенью свободы при отсутствии трения

Дифференциальное уравнение, описывающее гармонические колебания системы с одной степенью свободы, имеет вид

,

где ω – угловая частота возмущающей силы,  – угловая частота свободных колебаний, с– коэффициент жёсткости пружины, m – колеблющаяся масса.

Искомое решение имеет вид

.

Здесь А – амплитуда колебаний, вычисляемая по формуле

,               ,

А0 – статическое отклонение от силы Р0, β – динамический коэффициент.

Дано:

m =3 кг,   c =100 Н/м,   tk=5 с,  P0 = 2 Н,   ω = 4 с-1.

Требуется:

В системе MatLab составить программу и с её помощью провести необходимые вычисления и выдать на экран график х(t), .

Лабораторная работа № 5

Свободные колебания системы с одной степенью

свободы при наличии трения

Свободные колебания системы с одной степенью свободы при наличии трения описываются дифференциальным уравнением

,   ,    ωо=                    (1)

и начальными условиями

.

где m – масса колеблющейся массы, с – коэффициент жёсткости пружины, – коэффициент вязкого сопротивления, ω0 – угловая частота свободных колебаний при отсутствии трения.

Частота свободных колебаний

= .

Решение уравнения (1) имеет вид

Амплитуда колебаний и начальная фаза выражаются через произвольные постоянные интегрирования

tg,

где

.

Решение (4) принимает вид

.

Период колебаний

=.

Дано:

α =0,1 с-1,    m = 2 кг,    c = 10 Н/м,    x0 =1 см,    v0 =10 см/с, tk=20 c.

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для вычисления значений ω0, ,А, , ;

2) построить график функции х(t) на отрезке [0, tk].

Лабораторная работа № 6

Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы

при наличии трения

Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы при наличии трения описываются дифференциальным уравнением

,     ,        ω0=.            (1)

Здесь  m – масса колеблющейся массы, с – коэффициент жёсткости пружины, – коэффициент вязкого сопротивления, ω0 – угловая частота свободных колебаний при отсутствии трения, ω – угловая частота нагрузки, Р0 – амплитуда силы, прикладываемой к колебательной системе.

Искомое решение уравнения (1) имеет вид

,

где амплитуда

.

Сдвиг фаз между гармоническим возмущением и отклонениями массы будет

.

Дано:

α =0,1с-1,   m = 2 кг,  c = 100 Н/м, tk=10 c,   Р0 = 4 Н.

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для вычисления значений ω0, А, ;

2) вывести на экран монитора амплитудно-частотную характеристику А при ω [0, 2ω0].

Лабораторная работа №7

Свободные колебания системы с двумя степенями свободы

Балка с двумя массами m1 и m2 является системой с двумя степенями свободы, которым соответствуют обобщённые координаты x1(t), x2(t). Её свободные колебания описываются в матрично-векторной форме системой уравнений

.                                                    (1)

Единичные перемещения определяются методами сопротивления материалов, и из них составляется соответствующая матрица второго порядка

D =.

При этом

.

Далее легко выписывается инерционная матрица

A=.

Решением системы (1) будет вектор-функция

,

где Q – вектор амплитуд колебаний. Подстановка в (1) даёт матричное уравнение

(Е-DA)Q = 0,       E =,                                       (2)

из которого следует частотное уравнение

det (Е-2 DA) = 0

или

.

В развёрнутой форме оно является биквадратным уравнением относительно собственных частот

.

Его решение даёт спектр собственных частот

.

В уравнение (2) поочередно подставляются , . Полученная система уравнений каждый раз имеет вид

k = 1, 2.

Можно принять, что Q1k =1 (или Q2k = 1). Тогда Q2k  находится из любого уравнения, например, из первого

Q2k = .

Вычисленный вектор Qk будет иметь вид

Qk = ,                  k = 1, 2.

Ему соответствует спектр амплитуд собственных форм колебаний

Q = (

Дано: Балка изготовлена из стального двутавра с параметрами

m1=500 кг,   m2=600 кг,    J=572 см4,    a =2 м,    Е=200 ГПа

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для определения спектров собственных частот и форм;

2) выдать на экран монитора значения собственных частот и графики собственных форм колебаний.

Лабораторная работа №8

Вынужденные колебания системы с двумя степенями свободы

При гармонических возмущениях уравнение вынужденных колебаний балки как системы с двумя степенями свободы имеет вид

.                                (1)

Здесь  А, С – инерционная и квазиупругая матрицы, P – вектор амплитуд внешних вынуждающих сил. Квазиупругая матрица является обратной по отношению к матрице единичных перемещений, т.е.

С = D-1.

Стационарное решение уравнения (1) представляется равенством

q(t) = Q cos t,                                                 (2)

где Q – вектор амплитуд обобщённых координат. Подстановка (2) в (1), и последующее сокращение результата на cost даёт систему линейных алгебраических  уравнений относительно амплитуд перемещений

(C-2A)Q = P,                                                (3)

решение которой имеет вид

Q = (C-ω2A)-1P.

Определитель матрицы системы (3) равен нулю, когда  ω =ωk,  k = 1, 2, так как из этого условия определены собственные частоты ωk. В этом случае  имеет место резонанс, т. е. амплитуды равны бесконечности.

Дано: Балка изготовлена из стального двутавра с параметрами

m1=500 кг,   m2=600 кг,   J=572 см4,   a =2 м,    Е=200 Гпа,

Р1=300 Н, Р2=100 Н,

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для определения амплитуд колебаний Q1, Q2 ;

2) выдать на экран монитора графики функций Q1(ω), Q2 (ω);

3) провести анализ колебаний в зависимости от частоты вынуждающей силы.

Лабораторная работа №9

Свободные колебания струны

Математическая модель колебаний струны состоит из основного уравнения

и граничных условий

.

Здесь σ – напряжение в сечении, ρ – плотность материала струны,  l – длина струны.

Спектр собственных частот

Спектр собственных форм

,     .

Дано:

l = 1 м,  σ = 10 МПа,  ρ = 7820 кг/м3.

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для вычисления спектров собственных частот и форм, ;

2) вывести на экран монитора графики функций

Лабораторная работа №10

Вынужденные колебания струны

Вынужденные колебания струны описываются задачей, состоящей из основного уравнения

(1)

и граничных условий

u(0, t) = 0,         u(, t) = 0,          t > - .            (2)

Здесь σ – нормальное напряжение в поперечном сечении, ρ – плотность материала струны, ω – частота нагрузки,  l – длина струны, q0 – амплитуда распределённой нагрузки, S – площадь поперечного сечения струны.

Спектр  собственных частот

Решение задачи (1), (2) находится с помощью метода разделения переменных в виде

u(x, t) = А(x) cos ωt,

где А(x) – функция распределения амплитуды

Дано:

n = 1, 2, 3, 4, 5;    l=2 м;    Ω={0,01; 4; 9,2; 15,6; 40 }c-1;

σ= 100 КПа;   ρ=7820 кг/м3,   q0=1,    d=0,01 м;

Требуется:

1) вычислить и выдать на экран ωn;

2) при x[0, l],  вычислить и выдать на экран график амплитуд А(х), при ;.

# Лабораторная работа №11

Кинематически возбуждаемые колебания струны

# Для установившихся колебаний постановка задачи имеет вид

,  x  (0, l),         t > - .          (1)

Здесь  b – амплитуда колебаний правого конца, 
σ – нормальное напряжение в поперечном сечении,
ρ –  плотность материала струны, ω – частота нагрузки, l – длина струны.

Спектр собственных частот

Решение задачи (1) методом разделения переменных представляется в виде

.                                             (2)

Подстановка (2) в (1) даёт

,     .                       (3)

Решением данной задачи будет

A(x) = b sin kx/sin kl.

Дано:

n = 1, 2, 3, 4, 5;    Ω={0,01; 4; 9,2; 15,6; 40 }c-1;

l=2 м;   σ= 100 КПа;  ρ=7820 кг/м3 , b =10 мм.

Требуется:

1) вычислить и выдать на экран ωn;

2) вычислить значения функции амплитуд А(х), х[0, l] и выдать на экран её графики при ωΩ.

Лабораторная работа №12

Свободные продольные колебания стержней

Задача о свободных  продольных колебаниях стержней описывается основным уравнением

, x  (0, l),     t > -

и граничными условиями

u(0, t) = 0,        u(l, t) = 0,        t > - .

Здесь  Е –  модуль упругости, ρ – плотность материала стержня, l – длина стержня.

Спектр собственных частот

Спектр собственных форм колебаний

n = 1, 2, …

Дано:

l = 1,5 м,     Е = 200 ГПа,      ρ = 7820 кг/м3,       .

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для вычисления  при n = 1, 2,  3,  4,  5 и вывести на экран значения;

2) вывести на экран монитора графики .

Лабораторная работа №13

Вынужденные продольные колебания стержней

Задача о вынужденных продольных колебаниях стержней описывается основным уравнением

(1)

и граничными условиями

u(0, t) = 0,    ,     b = F/ES,   t > - .                            (2)

Здесь Е – модуль упругости материала, S – площадь поперечного сечения стержня, F – амплитуда растягивающей силы; ρ –  плотность материала стержня, ω –  частота нагрузки,  l – длина стержня.

Спектр собственных частот

Решение задачи (1), (2) находится с помощью метода разделения переменных в виде произведения

u(x, t) = А(x) cos ωt,

где А(x) – функция распределения амплитуды

,

Дано:

F = 15000 Н,    S = 78,54 мм2,    Е = 200 ГПа,     ρ =7820 кг/м3,

l= 2 м,    Ω={0,01; 30000; 40000} с-1.

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для вычисления  ωn, n= 1, 2, 3 и  выдать  значения на экран;

2) при заданных ωΩ вычислить и выдать на экран график амплитуд колебаний А(х).

Лабораторная работа №14

Кинематически возбуждаемые продольные колебания  стержней

# Для установившихся колебаний постановка задачи имеет вид

x  (0, l),    t > - ,   (1)

(2)

Здесь  b – амплитуда колебаний левого конца, Е –  модуль упругости материала, ρ – плотность материала, ω –  угловая частота кинематических возмущений, l – длина стержня.

Спектр собственных частот

Решение задачи (1), (2) отыскивается методом разделения переменных  в виде произведения

.                                             (3)

Подстановка (3) в (1), (2) даёт задачу

,      .                       (4)

Её решением является функция

.

Дано:

Е = 200 ГПа,     ρ =7820 кг/м3,  l=1м,

Ω={0,001; 40000; 92000} с-1, b= 10 мм

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для вычисления ωn, n = 1, 2, 3 и выдать на экран;

2) вычислить значения и выдать на экран  графики амплитуды колебаний А(х) при заданных ωΩ.

## Лабораторная работа №15

Напряжения в сечениях  колеблющихся стержней

## При  колебании стержня изменяются перемещения u(x, t) и нормальные напряжения σ(x, t). Относительная деформация  = u'. Тогда нормальные напряжения по закону Гука будут

.                                          (1)

При вынужденных колебаниях стержня функция перемещений имеет вид

.

Здесь

,    k=ω/a,     a2 = E/ρ.

Следуя (1), можно получить функцию напряжений

,

где введено обозначение для амплитуды напряжений

.                                               (2)

С помощью (2) можно найти амплитуду напряжений

(3)

Дано:

F=15000 H,   S =78,54 мм2,   E=200 ГПа;  ω=25000 с-1,  l=2 м.

Требуется:

1) составить программу в системе MatLab для вычисления  ;

2) выдать на экран  график амплитуды колебаний Аσ(х) при х[0, l].