МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное учреждение

высшего профессионального образования

“Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова”

МЕХАНИКА ГРУНТОВ

Учебное пособие к расчетно-графическим работам

Чебоксары   2008

УДК 624.131.54                        Составители: С.М.Ушков

С.С.Викторова

Механика грунтов: учебное пособие к расчетно-графическим работам / сост.С.М. Ушков, С.С. Викторова; Чуваш. ун-т. Чебоксары, 2008.  с.

Приведены вопросы по теоретическому курсу, задания для решения конкретных задач по разделу “Механика грунтов”; примеры расчета некоторых задач и описан порядок оформления работы.

Цель - закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе самостоятельного изучения курса, выработка навыков применения этих знаний при решении инженерных задач механики грунтов.

Предназначены для студентов 5 курса заочной формы обучения и студентов 2 курса очной формы обучения строительного факультета.

Утверждено Методическим советом университета

Отв. редактор: канд. техн. наук доцент С.М.Ушков

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Механика грунтов является теоретической базой фундаментостроения. Применение положений современной механики грунтов в проектной и производственной практике позволяет более полно использовать несущую способность грунтов оснований, выбирать наиболее экономичные и рациональные способы возведения фундаментов зданий и инженерных сооружений с учетом инженерно-геологической обстановки.

Одновременно с изучением программного теоретического материала учебный план предусматривает выполнение студентами расчетно-графических работ по механике грунтов. Выполнение работы является одним из ответственных звеньев учебного процесса и имеет целью закрепить теоретические знания, полученные студентами за период самостоятельного изучения курса, а также должно способствовать умелому применению этих знаний при инженерном решении задач теории механики грунтов, выработке умения пользоваться действующими строительными нормами и правилами, руководствами , справочными и литературными материалами.

Решению задач расчетно-графических работ должно предшествовать изучение соответствующих разделов курса “Механика грунтов”. При выполнении расчетно-графической работы рекомендуется пользоваться литературой (1 , 2).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И

ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Расчетно-графические работы составлены в соответствии с программой курса, содержат  задачи по следующим разделам: Определение напряжений в грунтах от действия внешних сил.

Для облегчения выполнения расчетно-графических работ в пособии приведены решения каждой задачи.

УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

Расчетно-графическая работа должна содержать расчетно-пояснительную записку, в состав которой следует включить: исходные данные, теоретическую часть, содержащую методику расчетов, расчеты и их результаты, расчетные схемы со всеми необходимыми обозначениями и размерами, список литературы. Результаты расчетов могут быть представлены в табличной форме. Расчетно-пояснительная записка выполняется на стандартных листах бумаги формата 203х288 мм. Текст следует писать от руки на одной стороне листа чернилами аккуратно, разборчиво. Все расчетные данные и показатели должны сопровождаться единицами измерения, ссылками на соответствующую литературу. Список использованной литературы, выключая методические указания, по которым выполнялась расчетно-графическая работа, помещают в конце записки.

Расчетные схемы выполняются в карандаше на листах чертежной бумаги или миллиметровке того же формата, что и листы расчетно-пояснительной записки. Необходимо помнить, что данные расчета и схемы должны быть строго увязаны между собой, так как они составляют одно целое. Листы записки должны иметь сквозную нумерацию и быть сброшюрованы. На обложке расчетно-пояснительной записки указывают: университет, кафедру, наименование расчетно-графической работы, факультет, курс, фамилию, инициалы студента, его шифр, адрес и дату выполнения расчетно-графической работы. Расчетно-пояснительная записка должна быть подписана студентом.

Задача 1. К горизонтальной поверхности массива грунта в одном створе приложены три вертикальные сосредоточенные силы N1, N2, N3. Расстояние между осями действия сил r1 и r2 .  Определить значения вертикальных составляющих напряжений (2 от совместного действия сосредоточенных сил в точках массива грунта, расположенных в плоскости действия сил: 1) по вертикали I-I, проходящей через точку приложения силы N2; 2) по горизонтали II-II, проходящей на расстоянии Z от поверхности массива грунта. Точки по вертикали расположить от поверхности на расстоянии 1,0 , 2,0 , 4,0 , 6,0 м.  Точки по горизонтали расположить вправо и влево от оси действия силы N2 на расстоянии 0, 1,0, 3,0 м. По вычисленным напряжениям и заданным осям построить эпюры распределения напряжений (2. Исходные данные приведены в табл.1. Схема расчета представлена на рис.1.

Таблица 1

| Вариант | N1, кН | N2, кН | N3, кН | r1, м | r2, м | Z , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200 | 600 | 1400 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 2 | 1200 | 800 | 1200 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| 3 | 1900 | 600 | 1300 | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 1300 | 500 | 1500 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| 5 | 1100 | 700 | 1800 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 6 | 1800 | 800 | 1600 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 7 | 1000 | 600 | 1100 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 8 | 1800 | 800 | 1400 | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 1500 | 700 | 1900 | 2,0 | 3,0 | 2,5 |
| 0 | 1300 | 600 | 1300 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Примечание. 1 тс = 9806,65 Н = 9,80665 кН ( 10 кН

Рис.1

Задача 2. Горизонтальная поверхность массива грунта по прямоугольным плитам с размерами в плане l1(b1 и l2( b2 нагружена равномерно распределенной вертикальной нагрузкой интенсивностью N1 и N2 . Определить значения вертикальных соствляющих напряжений (2 от совместного действия внешних нагрузок в точках массива грунта для заданной вертикали, проходящей через одну из точек M1, M2, M3 на плите № 1. Расстояние между осями плит нагружения L . Точки по вертикали расположить от поверхности на расстоянии 1,0 , 2,0 , 4,0 и 6,0 . По вычисленным напряжениям построить эпюру распределения (2 . Исходные данные приведены в табл.2. Схема к расчету представлена на рис.2.

Таблица 2

| Вариант | l1 м | b1 м | l2 м | b2 м | N1 мПа | N2 мПа | L м | Расчетная вертикаль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 1,9 | 3,3 | 2,3 | 0,28 | 0,31 | 2,8 | M1 |
| 2 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 2,4 | 0,24 | 0,35 | 3,3 | M2 |
| 3 | 2,9 | 2,6 | 3,5 | 2,5 | 0,32 | 0,29 | 3,5 | M3 |
| 4 | 2,6 | 2,1 | 5,0 | 2,4 | 0,34 | 0,38 | 3,0 | M2 |
| 5 | 2,5 | 1,9 | 6,0 | 2,8 | 0,29 | 0,33 | 2,8 | M3 |
| 6 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 0,26 | 0,36 | 3,0 | M2 |
| 7 | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 2,6 | 0,28 | 0,32 | 3,2 | M1 |
| 8 | 2,5 | 2,1 | 4,0 | 2,4 | 0,31 | 0,41 | 3,4 | M2 |
| 9 | 2,7 | 1,9 | 3,5 | 2,5 | 0,32 | 0,34 | 3,2 | M3 |
| 0 | 5,0 | 2,4 | 6,0 | 2,4 | 0,38 | 0,32 | 4,0 | M1 |

Рис.2

Задача 3. Равномерно распределенная полосообразная (ширина полосы b) нагрузка интенсивностью P приложена на глубине h от горизонтальной поверхности слоистой толщи грунтов. Определить по методу послойного суммирования с учетом только осевых сжимающих напряжений значение полной стабилизированной осадки грунтов. С поверхности залегает песчаный грунт (мощность h1, удельный вес грунта (1 , удельный вес твердых частиц (s1 , природная влажность W1, модуль общей деформации E01), подстилаемый водонепроницаемый глиной (h2, (2, E02). Уровень грунтовых вод расположен в слое песчаного грунта на расстоянии dw исходные данные приведены в табл.3. Схема к расчету представлена на рис.3.

Методические указания и решения задач

Задача 1.        Дано:  N1 = 500 кН,  N2 = 700 кН,  N3 = 1200 кН; r1 = 4 м, r2 = 2 м, z = 4 м. Построить эпюры напряжений по сечениям I(I и II(II.

Начертим схему приложения нагрузок (рис. 1).

Рис. 1. Схема действия нагрузок и эпюры напряжений

Решение.   При приложении к горизонтальной поверхности массива грунта нескольких сосредоточенных сил N1, N2 и N3  значения вертикальных составляющих напряжений (z,i  в любой точке массива определяются суммированием напряжений от действия каждой силы в отдельности по формуле

,                       (1)

где ki – коэффициент, являющийся функцией отношения и принимаемый по прил. 1; ri  ( расстояние по горизонтальной оси от рассматриваемой точки до вертикальной линии, проходящей по действию приложенных сил  N1, N2 и N3; zi – глубина рассматриваемой точки от горизонтальной плоскости приложения сосредоточенной силы Ni.

Вычислим величины напряжений (z по сечению I(I. Для этого сечения значения zi постоянные, т.е. r1 = 4 м, r2 = 0 м, r3 = 2 м, изменяются только значения zi для каждой точки. Обозначим эти точки: 1, 2, 3 и 4. Определим значение напряжения для первой точки. Выражение  (1) запишется следующим образом:

.

z1 = 1 м. Вычислим  значения коэффициентов k1, k2,  k3. Из прил. 1  при   k1 = 0,004. Точно также вычислим значения остальных коэффициентов: при   k1 = 0,4775; при   k1 = 0,0085.

Точно также  вычислим (z для остальных точек по сечению I(I.

где k1 = 0,0085 при  k2 = 0,4775 при  k3 = 0,0844 при

где k1 = 0,0844 при  k2 = 0,4775 при  k3 = 0,2733 при

где k1 = 0,0251 при  k2 = 0,4775 при  k3 = 0,3670 (при интерполяции) при

По этим данным строим эпюру напряжений в сечение  I(I в масштабе: в 1 см 100 кПа.

Вычислим величины напряжений (z по линии II(II по точкам 5, 6, 7, 8 и 9.  Для этого сечения z = 3 м, а изменяются значения r1, r2 и r3.

где k1 = 0,3670 при  k2 = 0,0844 при  k3 = 0,0085 при

где k1 = 0,0844 при  k2 = 0,3670 при  k3 = 0,0844 при

где k1 = 0,0374 при  k2 = 0,4775 при  k3 = 1889 при

где k1 = 0,0171 при  k2 = 0,3687 при  k3 = 0,0844 при

где k1 = 0,4775 при  k2=0,0844 при  k3 = 0085 при

Строим эпюру напряжений по линии II(II в масштабе: в 1 см 50 кПа.

Задача 2. Определить и построить эпюры вертикальных напряжений (z  от совместного действия внешних нагрузок, приложенных к двум фундаментам. Сечения, по которым строят эпюры напряжений, проходят через точки М1, М2 и М3,  которые расположены на фундаменте Ф1. расстояние между осями площади подошвы фундаментов равно 3 м. Точки по вертикали от поверхности на расстоянии 1, 2, 4 и 6 м. Схема нагрузок и геометрические размеры подошвы фундаментов представлены на рис. 2.

Рис. 2. Схема нагрузок и геометрические размеры подошвы фундаментов Ф1 и Ф2

Решение. Распределение по глубине вертикальных напряжений (zс от действия равномерно распределенной нагрузки в пределах или за пределами площади подошвы фундаментов в любой точке массива можно определить по методу угловых точек по формуле

,                                            (2)

где  ( коэффициент, определяемый в зависимости от отношения сторон площади подошвы фундамента (и  ( соответственно ширина и длина подошвы фундамента) и отношения  (( глубина, на которой определяется (zс); (  интенсивность равномерно распределенной нагрузки.

Значения приведены в табл. 2.

Если рассматриваемая вертикаль проходит через центр тяжести прямоугольника, то вертикальные напряжения определяются по формуле

,

где ( коэффициент, определяемый из табл. 2, но в зависимости от отношений  и .

Рассмотрим случай, когда вертикальная плоскость проходит через точку М1 . Определяется вертикальное напряжение сначала для фундамента Ф1 в точке М1 , а затем в этой же точке для влияющего фундамента Ф2. Ф1 разбиваем на два прямоугольника М1ABC и M1CM3D . Все геометрические размеры определены из схемы и графиков.

Если точка М1 расположена на контуре прямоугольника, то вертикальное напряжение определяется по формуле

,

где , ( коэффициенты, принимаемые соответственно  для прямоугольников М1ABC  и M1CM3D по табл. 2. Размеры этих прямоугольников с глубиной не изменяются. Изменяется только значение .

Так как прямоугольники равные, то и  = .

На вертикали, проходящей через М1,  расположены точки на глубинах 1, 2, 4 и 6 м. Для этих точек вычислим значения напряжений (zс и обозначим эти точки также 1, 2, 4 и 6.

Точка 1: ,

где = 400 кПа.

Значение  принимаем по табл. 2, где  ( наименьшая сторона прямоугольника.

z = 1 м, b = 3 м, l = 4 м;

Значение принимается по столбцу Так как ни одно значение приведенных соотношений не совпадает с табличным, то приходится интерполировать. Для точки 1: = 0,980, кПа.

Точка 2:  определяется так же как и .

.

z = 2 м, b = 3 м, l = 4 м.

(0,67; 1,33) = 0,870.

кПа.

Как видно, при определении изменяется только отношение.

Точка 4: вычисления аналогичные.

(1,33; 1,33) = 0,619.

кПа.

Точка 6: вычисления аналогичные.

(2; 1,33) = 0,4.

кПа.

Точка М1: вычисления аналогичные.

(0; 1,33) = 1.

кПа.

Вычислим дополнительные напряжения в этих же точках от влияния фундамента Ф2. Для этого построим дополнительные прямоугольники М1А(FK и M1KLD(, так чтобы точка М1  была для этих прямоугольников угловой (b = 1,8 м, l = 7,2 м). Эти прямоугольники равные. Нагрузим их . Нагрузка действует только в пределах Ф2, поэтому вычтем влияние прямоугольников M1A(OC( и M1D(NC( (b = 1,8 м, l = 14,8 м). Эти прямоугольники так же равны.

Величина вертикального напряжения от влияния фундамента Ф2 определяется по формуле

,

где  и ( коэффициенты, определяемые для прямоугольников М1А(FK и M1KLD( по табл. 2; и ( коэффициенты, определяемые для прямоугольников M1A(OC( и M1D(NC(; ( равномерно распределенная нагрузка по подошве фундамента Ф2, равная 300 кПа.

Коэффициенты определяются так же, как и в вышеприведенном случае.

Точка М1 : z = 0.

= = 1; = = 1.

Точка 1: z = 1 м.

= = (0,55; 4) = 0,941.

= = (0,55; 2,67) = 0,938.

кПа.

Точка 2: z = 2 м.

= (1,11; 4) = 0,782.

= (1,11; 2,67) = 0,778.

кПа.

Точка 4: z = 4 м.

= (2,22; 4) = 0,485.

= (2,22; 2,67) = 0,458.

кПа.

Точка 6: z = 6 м.

= (3,33; 4) = 0,311.

= (3,33; 2,67) = 0,28.

кПа.

Строим эпюру напряжений в вертикальном сечении, проведенном через точку М1, по следующим данным (рис. 3):

Точка 0: (zс = 200 + 0 = 200 кПа.

Точка 1: (zс = 196 + 0,45 = 196,45 кПа.

Точка 2: (zс = 175 + 0,6 = 174,6 кПа.

Точка 4: (zс = 123,8 + 4,05 = 127,85 кПа.

Точка 6: (zс = 80 + 4,65 = 84,65 кПа.

Построим эпюру напряжений (z  по сечению, проведенному через точку М2.

Сначала построим эпюру напряжений (z , возникающих под фундаментов Ф1. В этом случае вертикальные напряжения вычисляются по формуле

,

где ( коэффициент, зависящий от соотношений  и  (b – наименьший размер подошвы фундамента, l ( наибольший размер подошвы фундамента) и принимаемый по табл. 2.

Точка М2: z = 0.

(0; 1,5),  k = 1.

кПа.

Точка 1: z = 1 м.

(0; 1,5).

По табл. 2  при  k = 1.

кПа.

Точка 2: z = 2 м.

(1; 1,5).

По табл. 2  при  k = 0,765.

кПа.

Точка 4: z = 4 м.

(2; 1,5).

k = 0,414.

кПа.

Точка 6: z = 6 м.

(3; 1,5).

k = 0,235.

кПа.

Вычислим вертикальные напряжения  в этих же точках от влияния фундамента Ф2. Для этого строим дополнительные прямоугольники так, чтобы в каждый прямоугольник входила точка М2: М2А((FK и M2KLD(( (b = 1,8 м, l = 5,2 м). Эти прямоугольники загрузим нагрузкой . Вычислим для этих площадей загрузки коэффициенты и  Из суммы этих коэффициентов вычтем коэффициенты и , определенных по прямоугольникам М2А((ОС и M2CND(( (b = 1,8 м, l = 2,8 м), как прямоугольников, незагруженных нагрузкой .

Общая формула для определения напряжений

,

где  и ( коэффициенты, определяемые для прямоугольников М2А((FK и M2КLD( и равные между собой; и ( коэффициенты, определяемые для прямоугольников M2A((OC( и M2C(ND((  и равные между собой.

Точка М2: z = 0.

Точка 1: z = 1 м.

= = (0,55; 2,89).

= = 0,978 по

= = (0,55; 1,56).

= = 0,926 по

кПа.

Точка 2: z = 2 м.

= = (1,11; 2,89).

= = 0,778 по

= = (1,11; 1,56).

= = 0,719 по

кПа.

Точка 4: z = 4 м.

= = (2,22; 2,89).

= = 0,485 по

= = (2,22; 1,56).

= = 0,356 по

кПа.

Точка 6: z = 6 м.

= = (3,33; 2,89).

= = 0,315 по

= = (3,33; 1,56).

= = 0,198 по

кПа.

Таким образом, суммарные вертикальные напряжения, вычисленные по сечению, проведенному через точку М2, равны

Точка 0: (zс = (z,0  + (zс,0  = 400 + 0 = 400 кПа.

Точка 1: (zс = (z,1  + (zс,1  = 376,5 + 7,8 = 384,2 кПа.

Точка 2: (zс = (z,2  + (zс,2  = 306 + 8,85 = 314,85 кПа.

Точка 4: (zс = (z,4  + (zс,4  = 165,6 + 18 = 183,6 кПа.

Точка 6: (zс = (z,6  + (zс,6  = 94 + 17,55 = 111,55 кПа.

Построим эпюру напряжений (z  по сечению, проведенному через точку М3.

Порядок построения и расчета.

Сначала вычислим вертикальные сжимающие напряжения по вертикали, проведенной через точку М3 для фундамента Ф1.

Величины напряжений определяются по формуле (2)

,

где (  интенсивность давления на фундамент Ф1.

Длина подошвы фундамента l = 6 м, ширина ( b = 4 м.

Точка М3: z = 0.

(0; 1,5),  kс,0 = 1.

кПа.

Точка 1: z = 1 м.

(0,25; 1,5),  kс,1 = 0,982 по = 1,4 .

кПа.

Точка 2: z = 2 м.

(0,25; 1,5),  kс,2 = 0,941 по = 1,4 .

кПа.

Точка 4: z = 4 м.

(1; 1,5),  kс,4 = 0,765 по = 1,4 .

кПа.

Точка 6: z = 6 м.

(1,5; 1,5),  kс,6 = 0,569 по = 1,4 .

кПа.

По этим же точкам вычислим вертикальные напряжения (z  от действия фундамента Ф2. Для этого построим прямоугольники, включающие точку М3: М3А(((FP ( загрузим давлением , M3A(((P( ( этот прямоугольник фактически не загружен, поэтому мы его вычитаем из прямоугольника М3А(((FP; М3D(((LP ( тоже не загружен; М3D(((NP( ( не загружен, но дважды учтен, поэтому он загружен.

Общая формула для определения напряжений имеет вид

,

где  ( коэффициент, принимаемый по табл. 2 в зависимости от отношений (b ( наименьший размер прямоугольника М3А(((FP, равный 3,2 м) и  (l ( наибольший размер прямоугольника М3А(((FP , равный 4,8 м); ,и(  коэффициенты соответственно для прямоугольников М3А(((ОP (b = 0,8 м;  l = 4,8 м),  М3D(((LP (b = 1,2 м;  l = 3,2 м), М3D(((NP( (b = 0,8 м;  l = 1,2 м) и принимаемые по табл. 2.

Точка М3: z = 0.

(0; 1,5),   = 1.

(0; 6),   = 1.

(0; 2,67),   = 1.

(0; 1,5),   = 1.

кПа.

Точка 1: z = 1 м.

(0,31; 1,5),   = 0,916 при  = 1,4.

(1,25; 6),   = 0,740 при  = 5.

(0,83; 2,67),   = 0,729 при  = 2,4.

(1,25; 1,5),   = 0,663 при  = 1,4.

кПа.

Точка 2: z = 2 м.

(0,625; 1,5),   = 0,902 при  = 1,4.

(2,5; 6),   = 0,455 при  = 5.

(1,67; 2,67),   = 0,729 при  = 2,4.

(2,5; 1,5),   = 0,309 при  = 1,4.

кПа.

Точка 4: z = 4 м.

(1,25; 1,5),   = 0,663 при  = 1,4.

(5; 6),   = 0,219 при  = 5.

(3,33; 2,67),   = 0,280 при  = 2,4.

(5; 1,5),   = 0,096 при  = 1,4.

кПа.

Точка 6: z = 6 м.

(1,87; 1,5),   = 0,452 при  = 1,4.

(7,5; 6),   = 0,116 при  = 5.

(5; 2,67),   = 0,151 при  = 2,4.

(7,5; 1,5),   = 0,045 при  = 1,4.

кПа.

Вычислим суммарные напряжения по сечению, проведенному через М3.

Точка 0: (z,0  =(zс,0 + ((zс,0  = 100 + 0 = 100 кПа.

Точка 1: (z,1  =(zс,1 + ((zс,1  = 98,2 + 12 = 110,2 кПа.

Точка 2: (z,2  =(zс,2 + ((zс,2  = 94,1 + 48,90 = 143 кПа.

Точка 4: (z,4  =(zс,4 + ((zс,4  = 76,5 +18,9 = 95,4 кПа.

Точка 6: (z,6  =(zс,6 + ((zс,6  = 56,9 +10,5 = 67,4 кПа.

Строим эпюры напряжений по сечениям, проведенным через точки М1, М2 и  М3 (рис. 3).

а                             б                                          в

Рис. 3. Эпюры напряжений по сечениям, проведенным через точку: а ( М1; б ( М2 ; в ( М3.

Как видно из приведенных эпюр вертикальных напряжений, наибольшие значения возникают в сечениях, проведенных через центральные точки площади подошвы фундаментов. Поэтому в механике грунтов принято определять осадки фундаментов по этим величинам.

Задача 3. Рассчитать осадку ленточного фундамента методом  послойного  суммирования по данным, приведенным в табл. 4.

Таблица 4

| b, м | d, м | p, МПа | h1, м | (1, кН/м3 | (s1, кН/м3 | w1, % | Eo1, МПа | h2, м | (2, кН/м3 | Eo2, МПа | dw, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 1,8 | 0,40 | 4,0 | 18,0 | 27,2 | 12 | 18 | 8 | 19,8 | 12 | 1,6 |

Расчетная схема приведена на рис. 4.

Рис. 4. Геометрические размеры фундамента и

физические свойства грунтов

Осадка фундамента методом послойного суммирования определяется по формуле

где 0,8 ( постоянный коэффициент; (zp i – среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-м слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi границах слоя по вертикали, проходящей  через  центр  подошвы фундамента; hi  и Ei – соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя.

Дополнительное напряжение σzp определяется по формуле

σzp = ((po  ,

где ( ( коэффициент, принимаемый по прил. 2, в зависимости от формы подошвы фундамента () и относительной глубины расположения точки (); ро  ( дополнительное вертикальное давление, равное

ро = р - σzq.o ,

где р – среднее давление по подошве фундамента; σzq.o – вертикальное напряжение по подошве фундамента от действия собственного веса грунта, равное

σzq.o = (II( d,

где (II –  удельный вес грунта выше подошвы фундамента, определяемый с учетом взвешивающего действия воды при расположении уровня грунтовых вод выше подошвы фундамента; d – глубина заложения фундаментов.

Построим эпюру напряжений σzp по формуле    . Для этого вычислим дополнительное давление ро. Так как уровень грунтовых вод выше подошвы фундамента, то определение напряжения σzq.o производим с учетом взвешивающего действия воды.

Учет взвешивающего действия воды на величину (1 производится по формуле

гдезаданный удельный вес твердых частиц 1-го слоя; удельный вес воды, равный 10 кн/м3; коэффициент пористости грунта 1-го слоя, равный

,

где ( удельный вес сухого грунта 1-го слоя, определяемый по формуле

,

где  ( удельный вес грунта 1-го слоя; ( заданная влажность грунтов 1-го слоя.

кН/м3;

.

Взвешивающее действие воды учитывается только ниже уровня грунтовых вод

кПа.

= 400 – 30,83 = 369,17 кПа, где 400 кПа = 0,4 МПа.

При определении напряжений по прил. 2 приходится много интерполировать значения коэффициентов . Для того, чтобы попасть в табличное значение ( необходимо элементарные слои разделить на толщину, равную

,

где b – ширина подошвы фундамента.

В нашем случае толщина элементарного слоя равна

м.

При ленточных фундаментах значение , поэтому значение коэффициента ( принимаем по последнему столбцу прил. 2.

Фундамент расположен на глубине 1,8 м первого слоя. Напряжения  распределяются  на толще слоя, равной 4 ( 1,8 = 2,2 м. Полных элементарных слоев толщиной 0,48 м ( четыре, остаток ( 0,28 м (0,48(4 + 0,28 = 2,2 м).

Значение ( в первом слое изменяется как

|  |  | м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пески | 0 0,4 0,8 1,2 1,6 1,83 | 0 0,48 0,96 1,44 1,92 2,2 | 1,0 0,977 0,881 0,755 0,642 0,589 |
|  | 2,00 | 2,40 | 0,550 |

Для глубины z = 2,2 м необходимо вычислять значение .

;

Далее, чтобы попасть в табличное значение принимаем равным 2,0. Это уже второй слой толщиной 2,40 м. Значение ( = 0,550 м. Во втором слое далее толщина слоя 0,48 м.

Вычисления произведем в табличной форме (табл. 3.1).

Вычисляем напряжения (zq:

а)  по подошве фундамента ( (zq,0 = 30,83 кПа;

б) по кровле второго слоя (zq = 30,83+ 2,2(10,10 =  53,18 кПа;

в) по водоупору ( второй слоя является водоупором. Дальше грунт не взвешивается.

Поэтому к значению 53,18 кПа прибавляется вес столба воды, равный кПа.

Тогда на водоупоре (zq = 53,18+24 = 77, 18 кПа.

В формуле  (3.1) количество слоев должно быть равным, где выполняется условие

.

Значение 0,2 принимается в том случае, когда модуль деформации грунта в точке пересечения более 5 МПа. У наc E2 = 12 МПа.

Осадка фундамента равна

Таким образом, осадка фундамента – 8,7 см.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

| Отношение r/z | Коэффициэнт K | Отношение r/z | Коэффициент K | Отношение r/z | Коэффициент K | Отношение r/z | Коэффициент K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,4775 | 0,18 | 0,4409 | 0,36 | 0,3521 | 0,54 | 0,2518 |
| 0,01 | 0,4773 | 0,19 | 0,4370 | 0,37 | 0,3465 | 0,55 | 0,2466 |
| 0,02 | 0,4770 | 0,2 | 0,4329 | 0,38 | 0,3408 | 0,56 | 0,2414 |
| 0,03 | 0,4764 | 0,21 | 0,4286 | 0,39 | 0,3351 | 0,57 | 0,2363 |
| 0,04 | 0,4756 | 0,22 | 0,4242 | 0,4 | 0,3294 | 0,58 | 0,2313 |
| 0,05 | 0,4745 | 0,23 | 0,4197 | 0,41 | 0,3238 | 0,59 | 0,2263 |
| 0,06 | 0,4732 | 0,24 | 0,4151 | 0,42 | 0,3181 | 0,6 | 0,2214 |
| 0,07 | 0,4717 | 0,25 | 0,4103 | 0,43 | 0,3124 | 0,61 | 0,2165 |
| 0,08 | 0,4699 | 0,26 | 0,4054 | 0,44 | 0,3068 | 0,62 | 0,2117 |
| 0,09 | 0,4679 | 0,27 | 0,4004 | 0,45 | 0,3011 | 0,63 | 0,2070 |
| 0,1 | 0,4657 | 0,28 | 0,3954 | 0,46 | 0,2955 | 0,64 | 0,2024 |
| 0,11 | 0,4633 | 0.29 | 0,3902 | 0,47 | 0,2899 | 0,65 | 0,1978 |
| 0,12 | 0,4607 | 0,3 | 0,3849 | 0,48 | 0,2843 | 0,66 | 0,1934 |
| 0,13 | 0,4579 | 0,31 | 0,3796 | 0,49 | 0,2788 | 0,67 | 0,1889 |
| 0,14 | 0,4548 | 0,32 | 0,3742 | 0,5 | 0,2733 | 0,68 | 0,1846 |
| 0,15 | 0,4516 | 0,33 | 0,3687 | 0,51 | 0,2679 | 0,69 | 0,1804 |
| 0,16 | 0,4482 | 0,34 | 0,3632 | 0,52 | 0,2625 | 0,7 | 0,1762 |
| 0,17 | 0,4446 | 0,35 | 0,3577 | 0,53 | 0,2571 | 0,71 | 0,1721 |
| 0,72 | 0,1681 | 1,04 | 0,0764 | 1,36 | 0,0348 | 1,68 | 0,0167 |
| 0,73 | 0,1641 | 1,05 | 0,0744 | 1,37 | 0,0340 | 1,69 | 0,0163 |
| 0,74 | 0,1603 | 1,06 | 0,0727 | 1,38 | 0,0332 | 1,7 | 0,0160 |
| 0,75 | 0,1565 | 1,07 | 0,0709 | 1,39 | 0,0324 | 1,72 | 0,0153 |
| 0,76 | 0,1527 | 1,08 | 0,0691 | 1,4 | 0,0317 | 1,74 | 0,0147 |
| 0,77 | 0,1491 | 1,09 | 0,0674 | 1,41 | 0,0309 | 1,76 | 0,0141 |
| 0,78 | 0,1455 | 1,1 | 0,0658 | 1,42 | 0,0302 | 1,78 | 0,0135 |
| 0,79 | 0,1420 | 1,11 | 0,0641 | 1,43 | 0,0295 | 1,8 | 0,0129 |
| 0,8 | 0,1386 | 1,12 | 0,0626 | 1,44 | 0,0283 | 1,82 | 0,0124 |
| 0,81 | 0,1353 | 1,13 | 0,0610 | 1,45 | 0,0282 | 1,84 | 0,0119 |
| 0,82 | 0,1320 | 1,14 | 0,0595 | 1,46 | 0,0275 | 1,86 | 0,0114 |
| 0,83 | 0,1288 | 1,15 | 0,0581 | 1,47 | 0,0269 | 1,88 | 0,0109 |
| 0,84 | 0,1257 | 1,16 | 0,0567 | 1,48 | 0,0263 | 1,9 | 0,0105 |
| 0,85 | 0,1226 | 1,17 | 0,0553 | 1,49 | 0,0257 | 1,92 | 0,0101 |
| 0,86 | 0,1196 | 1,18 | 0,0539 | 1,5 | 0,0251 | 1,94 | 0,0097 |
| 0,87 | 0,1166 | 1,19 | 0,0526 | 1,51 | 0,0245 | 1,96 | 0,0093 |
| 0,88 | 0,1138 | 1,2 | 0,0513 | 1,52 | 0,0240 | 1,98 | 0,0089 |
| 0,89 | 0,1110 | 1,21 | 0,0501 | 1,53 | 0,0234 | 2 | 0,0085 |
| 0,9 | 0,1083 | 1,22 | 0,0489 | 1,54 | 0,0229 | 2,1 | 0,0070 |
| 0,91 | 0,1057 | 1,23 | 0,0477 | 1,55 | 0,0224 | 2,2 | 0,0058 |
| 0,92 | 0,1031 | 1,24 | 0,0466 | 1,56 | 0,0219 | 2,3 | 0,0048 |
| 0,93 | 0,1005 | 1,25 | 0,0454 | 1,57 | 0,0214 | 2,4 | 0,0040 |
| 0,94 | 0,0981 | 1,26 | 0,0443 | 1,58 | 0,0209 | 2,5 | 0,0034 |
| 0,95 | 0,0956 | 1,27 | 0,0433 | 1,59 | 0,0204 | 2,6 | 0,0029 |
| 0,96 | 0,0933 | 1,28 | 0,0422 | 1,6 | 0,0200 | 2,7 | 0.0024 |
| 0,97 | 0,0910 | 1,29 | 0,0412 | 1,61 | 0,0195 | 2,8 | 0,0021 |
| 0,98 | 0,0887 | 1,3 | 0,0402 | 1,62 | 0,0191 | 2,9 | 0,0017 |
| 0,99 | 0,0865 | 1,31 | 0,0393 | 1,63 | 0,0187 | 3 | 0,0015 |
| 1 | 0,0844 | 1,32 | 0,0384 | 1,64 | 0,0183 | 3,5 | 0,0007 |
| 1,01 | 0,0823 | 1,33 | 0,0374 | 1,65 | 0,0179 | 4 | 0,0004 |
| 1,02 | 0,0803 | 1,34 | 0,0365 | 1,66 | 0,0175 | 4,5 | 0,0002 |
| 1,03 | 0,0783 | 1,35 | 0,0357 | 1,67 | 0,0171 | 5 | 0,0001 |

Примечание. Значения коэффициента для вертикальной оси, проходящей через середину подошвы приложения нагрузки, приведены в таблице 1 прил.2 (СНиП 2-02-01-83). Коэффициент зависит от двух параметров: ( и (, которые определяются следующим образом

( = L /b , ( =Z( 2/b

Приложение 2

Коэффициент (

|  | Коэффициент ( для фундаментов |
| --- | --- |
| ( = 2z/b | круг- лых | прямоугольных с соотношением сторон ( =l/b | лен- точ- ных |
|  |  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 |  |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,949 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,756 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,876 | 0,879 | 0,881 | 0,881 |
| 1,2 | 0,547 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,739 | 0,749 | 0,754 | 0,755 |
| 1,6 | 0,390 | 0,499 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,639 | 0,642 |
| 2,0 | 0,285 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,530 | 0,545 | 0,550 |
| 2,4 | 0,214 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 | 0,477 |
| 2,8 | 0,165 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 | 0,420 |
| 3,2 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |
| 3,6 | 0,106 | 0,131 | 0,178 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 | 0,337 |
| 4,0 | 0,087 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |
| 4,4 | 0,073 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 | 0,280 |
| 4,8 | 0,062 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |
| 5,2 | 0,053 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 | 0,239 |
| 5,6 | 0,046 | 0.058 | 0,079 | 0,099 | 0.124 | 0,152 | 0.189 | 0,223 |
| 6,0 | 0,040 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 | 0,208 |
| 6,4 | 0,036 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 | 0,196 |
| 6,8 | 0,031 | 0,040 | 0,055 | 0,064 | 0,088 | 0,110 | 0,145 | 0,185 |
| 7,2 | 0,028 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 | 0,175 |
| 7,6 | 0,024 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 | 0,166 |
| 8,0 | 0,022 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,133 | 0,158 |
| 8,4 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 | 0,150 |
| 8,8 | 0,019 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 | 0,143 |
| 9,2 | 0,017 | 0,022 | 0.031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 | 0,137 |
| 9,6 | 0,016 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 | 0,132 |
| 10,0 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 | 0,126 |
| 10,4 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 | 0,122 |
| 10,8 | 0,013 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 | 0,117 |
| 11,2 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 | 0,113 |
| 11,6 | 0,011 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0.061 | 0,109 |
| 12,0 | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 | 0,106 |

Примечания. Для промежуточных значений ( и ( коэффициент определяется по интерполяции.

При невыполнении условия проверки необходимо увеличить размеры подошвы фундамента, а затем повторить проверку.

Оглавление

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ………………………………………………………….………………………3

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ……………………………...…. 3

УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ……………………………………………………….. 4

Задача 1. ………………………………………………………………………………………….…….  4

Задача 2. …………………………………………………………………………………………………4

Задача 3  …………………………………………………………………………………………....…...7

Методические указания и решения задач ………………………………………………………  8

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………………………………31

Список рекомендуемой литературы

Список рекомендуемой литературы

1. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н.  Механика грунтов, основания и фундаменты. М.: Изд-во АСВ, 2004.

2. Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс) 4-е изд., М., Высшая школа, 1983.