Решение

- Определяем количество неизвестных

.

- Канонические уравнения метода перемещения

(1)

- Из заданной схемы образуем основную систему, вводя дополнительные связи, исключающие поворот и линейное перемещение узлов.

- Определяем безразмерные множители vi для сжатых стержней

,       где

- Строим эпюры  моментов от единичных перемещений Zi  = 1

- Определяем коэффициенты канонических уравнений из равновесия вырезанных узлов

, , , , , .

Внешняя нагрузка приложена в узлах, поэтому MP = 0 и R1P = R2P = R3P = 0.

- Система уравнений (1) в матричной форме принимает вид

RZ = 0,

где  - перемещения узлов, - матрица жёсткости заданной системы. Ненулевое решение системы  возможно, если определитель матрицы R будет нулевым. Некоторые элементы матрицы являются функциями от v, поэтому уравнение устойчивости записывается, как . (Значения v удовлетворяющие этому условию называются критическими).

- Определим первые три критические силы.

Уравнение устойчивости является трансцендентным, поэтому его решить можно только численными методами. Здесь приводится пример решения данной задачи, которая реализована в компьютерной среде MATLAB.

Программа определяет первые три критические силы

clear;

fi1 = inline ( 'v^2 * tan(v) / (tan(v) - v) / 3' );

fi2 = inline ( 'v * ( tan(v) - v ) / ( tan(v / 2) - v / 2) / 8 / tan(v)' );

fi3 = inline ( 'v *( v - sin(v) ) / (tan( v / 2 ) - v / 2) / 4 / sin(v)' );

fi4 = inline ( 'v^2 * tan(v / 2) / (tan(v / 2) - v / 2 ) / 12' );

eta1 = inline ( 'v^3 / ( tan(v) - v) / 3' );

eta2 = inline ( 'v^3 / ( tan(v / 2) - v / 2 ) / 24' );

i = 0;    k = 0;

h = 0.001;                   % -  trebuemaya totshnost

s = 2 * pi;                   %  -  verchniy predel

for v = h:h:s;  i = i +1;

%-----------------------------------------------------

v1 =  sqrt(50) * v;

v2 =  sqrt(50) * v;

v3 =  sqrt(10) * v;

r(1,1) = ( 0.6 * fi1(v1) + 0.8 * fi2(v2) + 1.5);

r(1,2) = 3/25*fi1(v1)-6/25*fi4(v2);

r(2,2) = 3/125*eta1(v1)+12/125*eta2(v2);

r(3,3) = 2*fi2(v3);

r(1,3) = 0;

r(2,3) = 0;

%------------------------------------------------------

r(2,1) = r(1,2); r(3,2) = r(2,3); r(3,1) = r(1,3);

D(i) = det(r);       vk(i) = v;

D(i)=log10(abs(D(i))+1)*sign(D(i));

if i > 2 & D( i -1 ) * D(i) < 0; k = k + 1;   Vkr(k) = v - h / 2; end

if k > 2;     break;   end

end

plot(vk, D); grid

Vkr,    P = Vkr.* Vkr

Программа выдаёт график f(v) и значения,

v1 = 0,3355 м-1,          v2 = 0,6055 м-1,            v3 =  0,6355 м-1,

которые удовлетворяют условию    f(vi) = 0,        i  = 1,  2,  3.

Критические силы находятся по формуле , и в результате получаем

P1 = 0, 1126EI,          P2 = 0,3666 EI,           P3 = 0,4039 EI.

- Коэффициенты приведенной свободной длины сжатых стержней

, .