| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА ВЕСОВЫМ СПОСОБОМ Влажностью грунта называют отношение массы воды, содержащиеся в образце грунта к массе этого же образца, высушенного при температуре 100–150 (С до постоянной массы. Необходимое оборудование Технические весы Комплект разновесок Бюксы Сушильный шкаф Эксикатор Нож Порядок определения Взвешивают алюминиевую бюксу. Записывают номер бюксы и ее вес – q0. Взвешивают бюксы с грунтом (вес q1). Проба грунта должна весить около 10 г. Высушивают грунт при открытой крышке бюксы при 100-105 ºС. Накрывают бюксу крышкой и помещают для охлаждения в эксикатор, а затем взвешивают (q2). Взвешивание производят с точностью до 0,01 г. Результаты измерений и вычислений по определению влажности грунта весовым способом вносятся в таблицу 1. Таблица 1. №№ п/п Номер бюкса Вес стакан-чика Вес стаканчика с грунтом естественной влажности Вес стаканчика грунта после высушки Принятый постоянный вес грунта сухого со стаканом Влаж- ность грунта в долях единиц первое взвешивание второе взвешивание № 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Влажность грунта определяется по формуле: | ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЧАСТИЦ ГРУНТА Плотность частиц грунта определяется отношением массы скелета грунта () к объёму () его частиц по формуле (4): , (г/см3) Необходимое оборудование Весы технические Разновески Пикнометр Пипетки Термометр Песчаная баня Порядок работы Образец грунта в воздушно-сухом состоянии растирают в фарфоровой ступе пестиком с резиновым наконечником. Отбирают среднюю пробу массой 100-200 г. и просеивают через сито с отверстиями 2 мм. Из просеянной и тщательно перемешанной пробы грунта берут в сушильный стаканчик навеску для определения удельной плотности. При этом на 100 см3 ёмкости пикнометра берут 15 г. грунта. Навеску грунта высушивают в сушильном шкафу при 100-150 ºС до постоянной массы. Порядок определения Во взвешенный и протарированный сухой пикнометр (масса ) осторожно засыпают навеску грунта. Пикнометр с грунтом взвешивают (). В пикнометр с грунтом наливают дистиллированную воду, примерно на 0,3-0,5 его емкости. Взбалтывают содержимое пикнометра и удаляют воздух из образовавшейся суспензии кипячением в течении одного часа на песчаной бане. По окончании кипячения в пикнометр доливают до мерной черты на горлышке прокипяченную дистиллированную воду и охлаждают её до комнатной температуры в ванне с водой. Устанавливают нижний край мениска на уровне мерной черты с добавлением дистиллированной воды. Взвешивают пикнометр с суспензией (). Взвешивают пикнометр с чистой водой (). Результаты определения удельной массы грунта вносятся в таблицу 4. Таблица 4 №№ 1 2 3 Плотность частиц грунта вычисляют по формуле: где: - масса пикнометра, (г); - масса пикнометра с грунтом (сухим), (г); - масса грунта с суспензией до мерной черты, (г); - объём пикнометра, (см3); - плотность воды, (г/см3); - масса пикнометра с чистой водой до мерной черты, (г). |
| --- | --- |