Инженерная геология

Методические указания и варианты задания

по расчётно-графической работе «Карта гидроизогипс»

для студентов дневной формы обучения специальности

270102 – промышленное и гражданское строительство

Нальчик 2010 г.

УДК   624.131.1:502.7

ББК   26.3

Рецензент

Багов М.М. – Заведующий лабораторий гляциологии ВГИ

Составители: Вороков В.Х., Калов Р.Х.

Введение

Вариант задания с исходными данными студенты получают от преподавателя на одном из практических занятий. 1. В задании приведены абсолютные отметки поверхности земли у устья скважин и отметки поверхности грунтовых вод в них. Сами скважины пробурены в вершинах квадратов с заданным расстоянием. Необходимо поочередно проинтерполировать приведённые по скважинам цифры и на плане заданного масштаба начертить горизонтали и гидроизогипсы.

Горизонтали строятся по отметкам поверхности земли с заданным шагом (сечением). Горизонталь – это плавная кривая, соединяющая точки на плане с равными абсолютными отметками поверхности земли. После построения горизонталей и их обводки также строятся гидроизогипсы. Они строятся по отметкам поверхности грунтовых вод, приведённым в задании по всем скважинам. Гидроизогипса – это плавная кривая, соединяющая точки на плане с равными отметками поверхности грунтовых вод с заданным шагом. Горизонтали обычно вычерчивают черным или коричневым цветом, а гидроизогипсы - синим, зелёным или прерывистой более толстой линией (рис. 2).

Выполнение задания начинается с вычерчивания и обводки плана в принятом масштабе. В узлах квадратов подписываются номера скважин, а также отметки поверхности земли (числитель) и уровня грунтовых вод (знаменатель). Подписи также обводятся черным цветом (рис. 2).

Проведение горизонталей и гидроизогипс включает два действия: интерполирование и проведение горизонталей и гидроизогипс.

Интерполированием изолинии называют определение на плане точек, высоты которых кратны принятой высоте сечения (рельефа, поверхности грунтовых вод и т.д.). Интерполирование выполняется по всем сторонам заданных квадратов, а также и по диагонали (если возникает необходимость по варианту задания).

Сущность интерполирования состоит в определении положения на планах и сечениях промежуточных точек с заданным шагом (высотой сечения) между известными точками. Эти точки определяются для построения отображения исследуемого параметра с помощью изолинии. Например, наиболее совершенным способом изображения рельефа земной поверхности является его изображение с помощью изолинии, или иначе горизонталей.

С помощью изолинии на картах и разрезах изображаются изменения данных, полученных в результате точечных наблюдений и измерений (изобары, изотермы, изопахи и т.д.) Для построения изолинии существуют как аналитические, так и графические способы.

Аналитические способы интерполирования

Формула, применимая для общего случая интерполирования имеет вид (рис. 1)

,                                                       (1)

где S – длина отрезка, соединяющего начальную точку А с конечной точкой В;

Si – расстояние от начальной точки до определяемой изолинии;

i – порядковый номер определяемой точки для построения изолинии между взятыми двумя точками (i = 1, 2, 3…n);

H – разность отметок между исходными точками.

H = HА – HВ

h – шаг принятого сечения (высота сечения);

h1 – превышение над ближайшей изолинией, находящейся под исходной точкой, зависящее от высоты сечения (табл. 1).

За начальную точку принимается одна из исходных точек с меньшим значением высоты (HА < HВ).

Рисунок 1 – Расчетная схема

Таблица 1

Численный пример определения значения h1

| Шаг (высота) сечения рельефа h, м | Отметка начальной точки HH, м | Отметка горизонтальной изолинии под начальной точкой, HИH, м | Значение h1 для принятых шагов сечения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 231,6 | 231,5 | 0,1 |
| 0,50 | 231,6 | 231,5 | 0,1 |
| 1,0 | 231,6 | 231,0 | 0,6 |
| 2,0 | 231,6 | 230,0 | 1,6 |

Если между исходными точками проходят больше двух изолиний, то точки прохождения последующих изолиний находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и определяется как S = S2 - S1. Полученный отрезок (S) откладывается далее от точки с S2 до конечной точки, пока получаются целые значения S.

Для контроля вычисления применяется следующая формула:

(2)

Если Sк = S, Вычисления проведены правильно. При этом

(3)

где h2 – величина, дополняющая отметку конечной точки до ближайшей изолинии над ней (табл. 2).

Таблица 2

Численный пример определения значения h2

| Шаг (высота) сечения рельефа h, м | Отметка конечной точки HК, м | Отметка горизонтали под конечной точкой HК, м | Значение h2 для принятых шагов сечения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 238,2 | 238,25 | 0,05 |
| 0,50 | 238,2 | 238,50 | 0,3 |
| 1,0 | 238,2 | 239,0 | 0,8 |
| 2,0 | 238,2 | 240,0 | 1,8 |

Количество изолиний n, пересекающих интерполируемый отрезок, зависит от разности значений конечных точек и величины принятого шага сечения и определяется следующей формулой:

.                                                   (4)

Количество точек пересечения определяется целым значением n.

Ниже приведем несколько примеров определения n с цифрами из плана участка (рис. 2) при разных значениях h (табл. 3).

Топографические планы и карты дают наиболее точное отображение поверхности земли, поэтому их строят и используют наиболее часто в исследовательских и практических целях.

Ниже приводится пример построения карты гидроизогипс предложенным авторами аналитическим способом. В узлах квадратов заданы значения абсолютных отметок поверхности земли и уровня грунтовых вод (рис. 2). Заданы расстояния между скважинами S = 50 м. План составлен в масштабе 1:1000, т.е. в 1 см 10 м.

Вычисление положения точек для построения горизонталей и гидроизогипс производится по формуле (1). Их результаты представлены в табличной форме (таб. 4 и 5).

Карта гидроизогипс

м 1:1000

Рисунок 2.

Условные обозначения:

|  | горизонтали и гидроизогипсы проведены через 1 м; |
| --- | --- |
|  | номера проинтерполированных сторон квадратов для горизонталей и для гидроизогипс; |
|  | 403,8 399,3 | высотные отметки поверхности земли в числителе и грунтовых вод в знаменателе в узлах квадратов; |
|  | направление потока грунтовых вод |

Таблица 3

Численные примеры определения количества изолиний (горизонталей),

пересекающих интерполируемые отрезки

| №№ сторон плана | Шаг сечения h, м горизонтали | Значение ΔH, м | Значение Δh, м | Результат вычисления по формуле (4) | Количество изолиний, «n» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 2,8 | 2 |
|  | 0,5 | 2,0 | 0,3 | 4,6 | 4 |
| 2 | 1,0 | 2,6 | 0,7 | 3,3 | 3 |
|  | 0,5 | 2,6 | 0,2 | 5,6 | 5 |
| 4 | 1,0 | 2,1 | 0,4 | 2,5 | 2 |
|  | 0,5 | 2,1 | 0,4 | 5,0 | 5 |
| 5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1 |
|  | 0,5 | 0,7 | 0 | 1,4 | 1 |

Полученные по формулам значения Si откладываются от начальной точки (меньшей отметки). Расстояния между отметками S = 50 м. Высота сечения h = 1 м, масштаб плана 1:1000.

Вычисление для построения горизонталей

Расчеты проводятся по формуле (1).

Таблица 4

Исходные данные и результаты вычисления при определении Si

для построения горизонталей по заданным отметкам поверхности земли (рис.)

| №№ стороны квадрата | Отметки устья скважин | H | h1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HK | HH |  |  |  |
| 1 | 403,8 | 401,8 | 2,0 | 0,8 | ; |
| 3 | 402,3 | 399,7 | 2,6 | 0,7 | ; |
| 4 | 401,5 | 399,7 | 1,8 | 0,7 | ; |
| 5 | 401,5 | 399,4 | 2,1 | 0,4 | ; |
| 6 | 402,2 | 401,5 | 0,7 | 0,5 |  |
| 7 | 403,8 | 402,3 | 1,5 | 0,3 |  |
| 8 | 401,8 | 399,7 | 2,1 | 0,7 | ; |
| 10 | 402,3 | 399,4 | 2,9 | 0,4 | ; ; |
| 11 | 401,5 | 399,7 | 1,8 | 0,7 | ; |
| 12 | 402,2 | 401,5 | 0,7 | 0,5 |  |

Вычисления для построения гидроизогипс

Расчеты проводятся по формуле (1).

Таблица 5

Исходные данные и результаты вычисления для определения Si для построения гидроизогипс по заданным отметкам поверхности грунтовых вод (рис.)

S = 5 см;   h = 1 м

| №№ стороны квадрата | Отметки устья скважин | H | h1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HK | HH |  |  |  |
| 2 | 401,0 | 399,8 | 1,2 | 0,8 |  |
| 3 | 397,6 | 396,4 | 1,1 | 0,4 |  |
| 4 | 399,0 | 397,6 | 1,4 | 0,6 |  |
| 5 | 395,7 | 394,2 | 1,5 | 0,2 |  |
| 6 | 397,2 | 395,7 | 1,5 | 0,7 | ; |
| 7 | 399,3 | 396,4 | 2,9 | 0,4 | ; ; |
| 8 | 399,8 | 397,6 | 2,2 | 0,6 | ; |
| 9 | 401,0 | 399,0 | 2,0 | 0,0 |  |
| 10 | 396,4 | 394,2 | 2,2 | 0,2 | ; |
| 11 | 397,6 | 395,7 | 1,9 | 0,7 | ; |
| 12 | 399,0 | 397,2 | 1,8 | 0,2 |  |

На правильность расчетов проверены две вертикальные стороны квадратов под №10 и 11 по формуле (2) для горизонталей.

Положения точек на плане при расчете аналитическим способом совпадают с полученными графическим способом.

Графический способ интерполяции

Графическое интерполирование состоит в следующем. Пусть на стороне  3 квадрата (рис. 2) с отметками поверхности земли 402,3 и 399,7 требуется найти положение точек с отметками, кратными выбранной высоте сечения рельефа h = 1 м, т.е. 400, 401 и 402 м.

На листе миллиметровой бумаги через одинаковые расстояния (например, 1 см) проводят ряд параллельных линий, которые оцифровываются согласно отметкам точек и принятому сечению рельефа.

Приложив лист миллиметровки к стороне      сносят эти точки согласно их отметкам на миллиметровку. Соединив полученные точки крайних сторон прямой линией, получают её профиль. Далее отмечают точки пересечения линии, соединяющей скважины с оцифрованными линиями миллиметровки (рис. 3, точки a, b, c). Спроектировав эти точки на линию, соединяющую скважины 4 и 5, получают положение точек, через которые должны проходить изолинии (горизонтали) с отметками 400, 401 и 402 м.

На практике вместо миллиметровки для интерполирования часто используют палетку-восковку (кальку) с рядом параллельных линий, проведенных через равные промежутки (1 см; 0,5 см). Линии оцифровывают согласно выбранной высоте сечения (шагу) рельефа или поверхности грунтовых вод и отметкам точек плана, между которыми проводится интерполирование (рис. 4. 399,7 и 402,3 или 399,7 и 401,5). Палетку накладывают так, чтобы известные точки оказались в соответствии с их отметками. Точки пересечения линии палетки прокалывают иголкой и подписывают карандашом их отметки.

Рис. 3. Миллиметровка.

Рис. 4. Палетка.

Пользуясь полученной картой гидроизогипс необходимо:

- На карте короткими стрелками обозначить направление потока грунтовых вод.

- В трёх точках, произвольно выбранных студентом, определить и подписать карандашом глубину залегания подземных вод (1, 2, 3), пользуясь горизонталями и гидроизогипсами по формулам:

(4)

или                                   (5)

Формулы (4) и (5) используются в случае нахождения как отметок поверхности земли по горизонталям для взятой точки, так и для нахождения отметок поверхности грунтовых вод по гидроизогипсам.

Рис. 5.

- Найти точки максимальной и минимальной глубины грунтовых вод.

Список использованной литературы

- А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Ю.Г. Батраков. Геодезия. «Недра». М, 1980.

- М.П. Сироткин. Справочник по геодезии для строителей. М, «Недра»., 1981.

- Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. Геодезия. М, Академический проект, 2008.

- В.П. Ананьев, В.И. Коробкин. Инженерная геология. М., 1973.

- Г.В. Богомолов. Гидрогеология с основами инженерной геологии. М., 1975.

- И.К. Гавич, А.А. Лучшева, С.М. Семёнова-Ерофеева. Сборник задач по общей гидрогеологии. М., 1985.

Приложение 1

Варианты задания по составлению карты гидроизогипс

| Вариант №1 А=35м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 100 89,5 2 99,7 90,4 3 101,8 91,3 4 101,6 90,4 5 100,3 90,9 6 101,4 91,8 7 102,8 91,3 8 101,6 91,8 9 102,3 92,8 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м | Вариант №2 А=35м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 99,7 90,4 2 101,8 91,3 3 102,8 92,8 4 100,3 90,9 5 101,4 91,8 6 103,3 92,8 7 101,6 91,8 8 102,3 92,8 9 103,8 93,3 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м |
| --- | --- |
| Вариант №3 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 101,6 90,4 2 100,3 90,9 3 101,4 91,8 4 102,8 91,3 5 101,6 91,8 6 102,3 92,8 7 103,7 92,4 8 9 102,5 103,8 92,8 93,3 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м | Вариант №4 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 103,3 90,9 2 101,4 91,8 3 103,3 92,8 4 101,6 91,8 5 102,3 92,8 6 103,8 93,3 7 102,5 92,8 8 103,8 93,3 9 104,7 94,4 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м |
| Вариант №5 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 184,83 182,3 2 185,14 182,8 3 185,22 183,4 4 186,80 183,3 5 185,67 183,7 6 185,36 183,6 7 185,60 183,8 8 184,89 184,3 9 184,10 184,1 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м | Вариант №6 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 385,68 383,2 2 385,21 383,3 3 384,12 381,4 4 385,60 383,8 5 386,80 383,3 6 384,83 382,3 7 384,89 384,3 8 385,67 383,7 9 385,14 382,8 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м |
| Вариант №7 А=40м В=40 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 65,7 63,7 2 65,68 63,2 3 65,21 62,3 4 65,1 64,2 5 65,60 63,8 6 66,8 63,3 7 64,5 64,8 8 64,89 64,30 9 65,67 63,7 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м | Вариант №8 А=35м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 184,12 181,4 2 184,83 182,3 3 185,14 182,8 4 185,21 182,3 5 186,80 183,3 6 185,67 183,7 7 185,68 183,2 8 185,60 183,8 9 184,89 184,3 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м |
| Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м Вариант №9 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 85,2 82,3 2 86,8 83,3 3 85,67 83,7 4 85,68 83,2 5 85,60 83,8 6 84,89 84,3 7 85,70 83,7 8 85,1 84,2 9 84,5 84,7 | Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м Вариант №10 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 602,7 596,2 2 601,2 596,3 3 598,1 597,5 4 601,4 596,3 5 599,8 594,7 6 597,5 595,3 7 598,9 597,5 8 596,6 595,2 9 594,2 594,0 |
| Вариант №11 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 824,3 817,1 2 818,7 818,0 3 818,9 818,9 4 825,1 819,1 5 822,4 820,6 6 824,3 821,6 7 826,4 820,8 8 826,1 820,8 9 826,5 821,8 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м | Вариант №12 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 820,9 819,9 2 822,7 822,5 3 825,8 822,1 4 824,3 821,6 5 824,2 824,2 6 825,0 824,3 7 826,5 821,8 8 826,1 824,1 9 825,3 825,1 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м |

| Вариант №13 А=35м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 823,0 815,8 2 826,2 816,9 3 827,0 817,2 4 820,1 817,3 5 823,0 818,5 6 826,3 819,0 7 818,9 818,9 8 822,7 820,5 9 825,8 820,1 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=0,5 м | Вариант №14 А=35м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 836,4 830,9 2 835,0 828,9 3 834,2 827,1 4 836,2 831,5 5 832,5 830,6 6 828,8 828,0 7 836,4 832,8 8 834,2 831,7 9 828,9 828,6 Шаг горизонтали h=1м гидроизогипс h=0,5 м |
| --- | --- |
| Вариант №15 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 828,9 828,3 2 830,2 827,0 3 833,0 826,0 4 832,8 830,4 5 833,0 828,4 6 836,0 826,8 7 835,8 831,9 8 836,4 829,1 9 837,0 828,0 Шаг горизонтали h=1м гидроизогипс h=0,5 м | Вариант №16 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 834,2 827,1 2 829,0 825,2 3 822,5 822,5 4 828,8 828,0 5 824,9 824,5 6 830,0 825,1 7 828,9 828,6 8 830,2 827,0 9 833,0 826,2 Шаг горизонтали h=1м гидроизогипс h=1 м |
| Вариант №17 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 836,4 832,5 2 834,2 831,7 3 828,9 828,6 4 836,0 834,0 5 834,0 831,0 6 832,8 831,8 7 835,8 833,8 8 835,1 834,5 9 835,8 833,0 Шаг горизонтали h=1м гидроизогипс h=1 м | Вариант №18 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 835,0 833,9 2 834,1 833,4 3 831,1 830,2 4 833,0 831,5 5 831,7 831,2 6 830,9 830,6 7 828,1 828,0 8 829,0 828,5 9 827,1 826,9 Шаг горизонтали h=1м гидроизогипс h=0,5 м |
| Вариант №19 А=35м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 831,1 830,4 2 833,0 829,6 3 834,7 826,0 4 830,9 830,6 5 830,5 827,0 6 833,7 824,0 7 827,1 826,9 8 830,6 924,1 9 833,8 823,1 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=1 м | Вариант №20 А=35м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 694,2 694,0 2 696,6 695,2 3 698, 9 697,5 4 697,5 695,3 5 699,8 694,7 6 700,1 696,3 7 698,1 697,5 8 701,2 696,3 9 702,7 696,2 Шаг горизонтали h=1м гидроизогипс h=0,5 м |
| Вариант №21 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 835,0 833,9 2 834,1 833,4 3 831,1 830,2 4 833,0 831,5 5 831,7 831,2 6 830,9 830,6 7 828,1 828,1 8 829,0 828,5 9 827,1 826,9 Шаг горизонтали h=1м гидроизогипс h=1 м | Вариант №22 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 836,4 832,0 2 834,2 831,7 3 828,9 828,6 4 836,0 834,0 5 834,0 831,0 6 832,8 832,2 7 835,8 831,2 8 835,1 834,4 9 835,8 832,3 Шаг горизонтали и гидроизогипс h=1 м |
| Вариант №23 А=40 м В=40 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 834,2 827,1 2 829,0 825,2 3 822,5 822,5 4 828,8 828,0 5 824,9 824,5 6 830,0 825,1 7 828,9 828,6 8 830,2 827,0 9 833,0 826,2 Шаг горизонтали h=0,5м гидроизогипс h=1 м | Вариант №24 А=35 м В=35 м №№ скв. отм. устья отм. воды 1 593,7 592,0 2 595,6 594,0 3 595,1 595,1 4 595,3 590,4 5 600,7 592,3 6 595,5 593,2 7 595,4 593,2 8 594,8 589,8 9 593,2 590,2 Шаг горизонтали h=0,5м гидроизогипс h=1 м |

# Text boxes

HА

HВ

А

В

S

H = HK – HH

h

h

h

Δh1

Δh2

1

1

2